Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт №5 от 10.09.2012 года

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Челно-Вершинский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

1.Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №2б.

2.3. Карта, планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист 3.

2.4. Карта, планируемого размещения объектов, транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП) Лист №4.

2.5. Карта, планируемого размещения объектов, инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист №5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельсксого поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                              С.В.Позняк

Главный специалист отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                        И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                             А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                    Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                     Л.А.Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                    А.Д.Полякова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                О.А.Кольжанова

Ведущий инженер                                                                              О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                              Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                              А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

Содержание

1.ВВЕДЕНИЕ	8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ	22

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ	22

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка	22

2.1.2. Место и роль сельского поселения в системе расселения Самарской области	25

2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский на территории  Самарской области	27

2.1.4. Природно - климатические  условия исследуемой территории	30

2.1.4.1. Климат	30

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	30

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	31

2.1.4.4. Опасные природные процессы	31

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	32

2.1.4.6. Полезные ископаемые	32

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	32

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ	33

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский	33

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов	33

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Челно-Вершинский	37

2.2.1.3.  Демографическая ситуация в сельском поселении Озерки  м.р. Челно-Вершинский	43

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Озерки	47

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ	51

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	52

2.4.1. Жилая зона	53

2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда	53

2.4.2. Общественно-деловая зона	56

2.4.2.1.Учреждения и предприятия обслуживания	56

2.4.3. Зона производственного использования	63

2.4.3.1. Характеристика существующих предприятий	63

2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры	64

2.4.4.1. Транспорт	64

2.4.4.1.1. Внешний транспорт	64

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	66

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.	66

2.4.4.2.  Сеть улиц и дорог населенных пунктов	67

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры	70

2.4.5.1.Инженерное оборудование территории	70

2.4.5.1.1. Водоснабжение	71

2.4.5.1.2. Водоотведение	72

2.4.5.1.3. Теплоснабжение	72

2.4.5.1.4. Газоснабжение	73

2.4.5.1.5. Электроснабжение	74

2.4.5.1.6. Электросвязь	76

2.4.6. Зона рекреационного назначения	77

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	77

2.4.8. Зоны специального назначения	80

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	81

2.5.1.  Зоны особо охраняемых территорий	81

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	81

2.5.2. Санитарно-защитные зоны	85

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	85

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	87

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов	87

2.5.2.6 Объекты электроснабжения	87

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура	88

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	89

2.5.4. Охранные зоны	89

2.5.5.  Водоохранные зоны, рыбоохранные зоны, прибрежные защитные  полосы	89

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	90

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	92

2.5.8.Зоны залегания полезных ископаемых	92

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	94

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	95

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ	97

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ ВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ	97

3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения	97

3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Челно-Вершинский объекты местного значения и последовательность их выполнения	98

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОЗЕРКИ	104

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ	106

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	106

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	106

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	107

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда	108

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	112

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания	115

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования	117

3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские объекты	117

3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры	117

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры	117

3.3.2.4.1.1. Водоснабжение	117

3.3.2.4.1.2. Водоотведение	120

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение	124

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение	125

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение	130

3.3.2.4.1.6. Электросвязь	139

3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры	143

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры	143

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть	143

3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения	150

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	151

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения	151

3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	152

3.3.2.8. Развитие зоны специального назначения	153

3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон	153

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	163

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ	166

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	167

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	167

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ	168

4.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ	169

5. ВЫВОДЫ	173

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №5 от 10.09.2012, заключенного с администрацией муниципального района Челно-Вершинский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- Проект генерального плана (I этап) сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, выполнен на  основании муниципального контракта  № 1 от 10.11.2008 г. ОАО «ГИПРОГОР»;

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», г. Самара, 2007 г.;

- «Схема территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2008г.

- Проект планировки к/х «Память Ленина» с. Озерки Челно-Вершинского района Куйбышевской области, разработан проектным институтом Куйбышевсельхозпроект, 1972 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Cамарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в ред. 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (в ред.от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ). Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" (в ред. от 21.05.2012г. №636).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (в ред. от 20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (в ред. от 19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в ред. от 29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в ред. от 25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (в ред. от 19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (в ред. 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (в ред. от 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (в ред. от 07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (в ред.от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (в ред.от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в ред. от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(в ред. от 10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (в ред. от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в ред. от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в ред. от 14.07.2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (в ред. от 09.06.2010г. №403).

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области от 28.12.2004 №178-ГД «Об установлении границ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»№178-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 25.02.2005 года N 54-ГД «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. №94-ГД «О земле» (в ред. от 03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (в ред. от 04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (в ред. от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» (в ред. от 07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (в ред. от 12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011).

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» (в ред.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (в ред. от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы» (в ред. от 02.05.2012г. №226)

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (в ред. от 22.02.2012 г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

- О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (в ред. от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. от 24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (в ред. от 28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355 (в ред. от 24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в ред. от 02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217,.. от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в ред. от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в ред. от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (в ред. от 06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2010-2012 годы.

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Озерки,  о среднегодовом приросте населения с.п. Озерки и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Озерки м.р. Челно-Вершинский.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Озерки»

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования сельского поселения Озерки с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения с.п. Озерки.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем, как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения (функционального, пространственного, планировочного) состояния территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Озерки

- Территориальное планирование сельского поселения Озерки осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Озерки (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Озерки являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Озерки, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Озерки исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Челно-Вершинского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Озерки по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Озерки для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Челно-Вершинского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Озерки;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Озерки;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Озерки;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Озерки для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Озерки в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Озерки, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Озерки;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Озерки.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка

История Челно-Вершинского района корнями уходит в далекое прошлое. Есть свидетельства, что эти места осваивались еще племенами каменного века. По данным Министерства культуры Самарской области на территории современного с.п. Озерки археологами были найдены 16 памятников археологии (таблица №1).

Таблица №1

Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенные на территории сельского поселения Озерки

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 11. | Кротовка I | селище | Кротовка | 2 км юв | II тыс. до н.э. | 7,60 |
| 12. | Кротовка II | селище | Кротовка | 0,35 км з | II тыс. до н.э. | 2,80 |
| 15. | Покровка I | м/нах. кер. | Покровка | 0,6 км в | V-VII вв. н.э. | 0,00 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам паспортизации, картирования) |
| 21. | Кривозериха I | кург. мог. | Кривозериха | 2,4 км юв | не определ. | 0,00 |
| 22. | Кривозериха II | кург. мог. | Кривозериха | 1,5 км ююв | не определ. | 0,00 |
| 23. | Кривозериха I | селище | Кривозериха | 1,8 км юв | XVIII-XIX вв. | 0,00 |
| 24. | Кротовка I | кург. один. | Кротовка | 2,1 км св | не определ. | 0,00 |
| 25. | Кротовка I | кург. мог. | Кротовка | 0,72 км ссз | не определ. | 0,00 |
| 29. | Озерки I | кург. один. | Озерки | 2,7 св | не определ. | 0,00 |
| 30. | Озерки I | селище | Озерки | 4,2 св | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 31. | Озерки I | кург. мог. | Озерки | 4,2 св | не определ. | 0,00 |
| 32. | Покровка | селище | Покровка | 0,1 км юз | II тыс. до н.э., V-VII вв. н.э. | 0,8 |
| 52. | Шихан I | кург. мог. | Шихан | 1,8 км юз | не определ. | 0,00 |
| 53. | Шихан II | кург. мог. | Шихан | Св окраина | не определ. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2007 году |
| 7. | Чистовка I | кург. мог. | Чистовка | 0,65 км юв | не определ. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2009 году |
| 1. | Кривозериха I | кург. один. | Кривозериха | 1,3 км в | не определ. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2012 году |
| 1. | Озерки II | кург. один. | Озерки | 2,7 юз | не определ. | 0,00 |

Колонизация северо-востока Самарской губернии началась в XVI веке после присоединения Казани. В это время на Руси появились первые оборонительные укрепления так называемые «засечные линии» или «засечные черты». Основное назначение этих оборонительных линий – охрана рубежей государства от кочевых племен.

Российское государство росло, и границы его расширялись. В 1731-1736 годах была построена Ново-Закамская линия – укрепленная пограничная линия между реками Камой и Самарой. Затем были построены еще две крепости Черемшанская и Кондурчинская. Со строительством Ново-Закамской линии связано возникновение множества населенных пунктов.

На территории современного Челно-Вершинского района первые поселения сложились в начале XVIII века, это были села: Эштебенькино, Сиделькино, Багана, Девлезеркино, Таяба, Аделяково, Зубовка, Токмакла, Шламка. Образованы они были чувашскими переселенцами из Казани.

Таблица №2

Выявленные объекты культурного наследия,

расположенные на территории сельского поселения Озерки.

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Автор | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
|  | Религиозно-культурный центр села (комплекс) | ХIХ - начало ХХ вв. |  | Челно-Вершинский р., с. Чистовка | 426 |

село Озерки

Село Озерки возникло около трехсот лет назад, на месте бывшей целины, некогда занятой перелесками из дуба, клена, березы, осины, тучными травами бобовника, имеющей жирные плодородные почвы. Места были болотистыми, много было озер и топких мест, но все озера были небольшие. Самое большое озеро лежало на месте нынешнего кладбища. Остальные озера были небольшие, неглубокие, но рыбы было очень много.

Эти болотистые места очень затрудняли строительство деревни. В селе протекала река, она делила деревню на 2 части. За той стороной реки на правом берегу были Малые Озерки, или, как их чаще называли «Заречье», другая часть по эту сторону реки, называлась «Новой деревней». Ее называли, так потому что она часто горела и выгорала почти дотла, но начинала строиться заново.

Переселенцы прибыли сюда из разных мест; из города Саложка Черниговской губернии, из старого Кувака Самарской губернии, из Зубовки, из Куклинки Казанской губернии.

Сначала было всего 11 дворов, затем стало 16. Переселенцы хотели поселиться на месте нынешнего Сов. Нурлата, но барин Скороходов посоветовал поселиться вблизи Казанского оврага.

Дома были поставлены вдоль Шламской дороги, дворами к северу. Это и была та самая новая деревня из всех окружающих сел. В селе были частые пожары, ввиду того, что дома, крытые соломой, стояли близко друг к другу и топились соломой по-черному. Пожары были опустошительными, после которых пострадавшие вновь селились на местах пепелищ и это «обновляло» деревню и закрепляло за ней прежнее название.

Часто на помощь жителям села приходила барыня Потоцкая, имение ее находилось в деревне Кондурча-Кротовка. До барыни Потоцкой населением владели граф Зубов, барыня Талызина, которая продала его Бедряге, а тот Шихобалову. Сам Шихобалов жил в Самаре, а на Привете жил его доверенный приказчик.

Барыня Потоцкая построила в селе церковно-приходскую трехклассную школу, для того чтобы дети крепостных могли учиться грамоте.

Рядом со школой стояла небольшая церковь, которую сломали после революции.

Многие жители села были участниками войны с Германией 1914г и гражданской войны 1918-1920г.г. Из 150 участников Великой Отечественной войны вернулись 50 человек, остальные 100 человек погибли.

село Чистовка

Первое упоминание о селе Чистовка относится к 1773 году тогда отставной вахмистр Каюков Агац Степанович из Сарбайской слободы (ныне село Сарбай Кинель-Черкасского района), с переходом на сторону Емельяна Пугачева в декабре 1773 года, стал в своей слободе есаулом и командиром повстанческого отряда, активно действовавшего в районе сел: Елшанка, Седовка, Титовка, Чистовка, Ермоловка, Красное Поселение (ныне Сергиевский, Кошкинский, Елховский, Челно-Вершинский районы). Вместе с другими атаманами пытался остановить продвижение правительственных войск на Сергиевск в начале 1774 года. Отступил, со своими людьми на соединение с главными силами Пугачева к Татищевой крепости, где и пропал без вести.

В 1859 г. в с. Чистовка (бывшее с. Савинское) числилось 53 двора с населением 484 человека (240 мужчин), а в 1900 г. - 98 дворов с населением 1113 человек (524 мужчин), в 1910 г. количество дворов увеличилось до 105, но население уменьшилось до 686 человек (336 мужчин), в 1928 г. в селе было 132 двора, проживало 948 человек (307 мужчин).

Сельское население было русской национальности и православного вероисповедования.

Село Чистовка входило в земско-почтовый тракт по Северной части Самарского уезда и было центром Чистовской волости, в которую так же входили села: Липовка, Ивановка, Киевка, Николаевка, Шпановка, Новозубовка, Новая Дмитриевка, Кротовка, Андреевка, Ермоловка, Седовка. В настоящее время из этих сел остались только: Липовка, Ивановка, Дмитриевка, Кротовка и Ермоловка, остальные же перестали существовать. На то время в с. Чистовка были: церковь, школа, больница, Земская станция, 2 ветряные мельницы, Волостное правление, призывной участок, 3 судебно-следственных участка

В 1851 г. открыта школа грамоты в д. Ермоловка, д. Садовка (Седовка), Огуриевка, Титовка. В 1895 г. открыта школа грамоты в с. Чистовка. Церковноприходское училище открыто в 1861 г., по другим сведениям с 1868 г., а с декабря 1870 года оно было преобразовано в земское общественное училище. В 1905 году было построено здание для земского - общественного училища.

В 1885 году в учебном заведении обучалось 28 мальчиков и 4 девочки, а в 1890 г. 36 мальчиков и 4 девочки. К 1905 г. количество учеников возросло до 55 человек (42 мальчика). Однако в 1909 г. их насчитывалось 38 человек (30 мальчиков).

село Кротовка

Основатель села Кротов Иван Егорович, надворный советник. Во второй половине XVIII века он заселил крестьянами из Пензенского уезда, доставшимися ему в приданное за его женой, сельцо Успенское (ныне Кротовка). В 1910 году в селе было 197 дворов, церковь, 2 школы, 2 ветряные мельницы, 2 кирпичных завода.

25.02.2005 г. на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области образовано 11 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Озерки, в его состав вошли села Озерки, являющееся административным центром сельского поселения, Кривозериха, Кротовка, Чистовка, поселки Калиновый Куст, Подлесный, Покровка, Шихан, деревня Ермоловка.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Озерки входит в состав зоны удаленной периферии.

Сельское поселение Озерки муниципального района Челно-Вершинский, расположено в юго-западной части района. Сельское поселение Озерки является стабильно убывающим  поселением, с переменным притоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2012 г. численность населения составила 1087 человек. Доля трудоспособного населения выше показателей по сельскому населению района и области.

Сельское поселение Озерки располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты сельскохозяйственного производства. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации и административный центр района. Наличие этнокультурного потенциала и ценных объектов историко-культурного наследия сельского поселения позволили его включить в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Для сельского поселения Озерки, как элемента зоны удаленной  периферии, рекомендовано стимулирование потока международной (ближнее зарубежье) миграции с предоставлением льготных условий для строительства жилья и развития малого бизнеса в сфере обслуживания и агропромышленного комплекса. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства усадебной застройки. Поселение нуждается в обновлении основных фондов производства и формировании новых мест приложения труда.

### 2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский на территории  Самарской области

Челно-Вершинский район расположен в северной части Самарской области. Общая площадь муниципального образования составляет 1162,3 кв.км. На севере район граничит с Республикой Татарстан, на западе – с Кошкинским районом, а на юге и востоке соответственно с Сергиевским и Шенталинскими районами.

Сельское поселение Озерки расположено в юго-западной части муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 50-ГД  и в соответствии с внесенными изменениями по границам муниципальных образований Самарской области, установленные Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области» установлены границы сельского поселения Озерки.

Общая площадь земель сельского поселения Озерки в установленных границах составляет 24140,2 га.

Сельское поселение Озерки граничит:

- с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением Шпановка муниципального района Кошкинский.

- с сельским поселением Липовка муниципального района Сергиевский.

- с Республикой Татарстан.

Сельское поселение Озерки, включает 9 населённых пунктов: села Озерки, являющееся административным центром сельского поселения, Кривозериха, Кротовка, Чистовка, поселки Калиновый Куст, Подлесный, Покровка, Шихан, деревня Ермоловка.

Административным центром поселения является село Озерки.

Связь с областным центром осуществляется по автодороге федерального значения «Урал» (М-5) и по автодорогам регионального и межмуниципального значения "Урал" - Сергиевск - Челно-Вершины (км 42,7 - км 66,8) и «"Челно-Вершины – Шламка - Нурлат»  через районный центр Челно-Вершины.

Существующая численность населения сельского поселения Озерки по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 1087  человек.

Население с. Озерки составляет – 582  чел., относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,2 до 1 тыс. чел.,

с. Кривозериха –   население не проживает

с. Кротовка - малый сельский населенный пункт с численностью населения до 0,2 тыс. чел. – 174 чел.

с. Чистовка - средний сельский населенный пункт с численностью населения до 0,2 до 1 тыс. чел. – 324 чел.

п. Калиновый Куст – население не проживает

п. Подлесный – малый сельский населенный пункт с численностью населения до 0,2 тыс. чел. - 70 чел.

п. Покровка – население не проживает

п. Шихан – население не проживает

д. Ермоловка – малый сельский населенный пункт с численностью населения до 0,2 тыс. чел. - 32 чел.

Внешнее сообщение сельского поселения Озерки с административным  центром района осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования регионального и межмуниципального значения «Челно-Вершины – Шламка - Нурлат».

Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным  транспортом по автодорогам регионального и межмуниципального значения, автодорогам местного значения административного района обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с центром административного района:

- «"Челно-Вершины – Шламка - Нурлат»;

- Озерки - Кротовка - Чистовка

На территории Самарской области выделено три сельскохозяйственные природно-экономические зоны с характерной специализацией каждой из них, м.р. Челно-Вершины относится к северной зоне и определился как молочно-зерновая с развитым свиноводством.

Основная отрасль экономики сельского поселения Озерки - сельское хозяйство.

Население муниципального района Челно-Вершинский отличается некоторым национальным разнообразием: русское население составляет 51,3%, около 29,7% населения района – чуваши; 12,8% - татары; 4,8% - мордва; 0,4% -украинцы; 0,2% - мордва-эрзя; 0,2% - цыгане; 0,1% - армяне.

### 2.1.4. Природно - климатические  условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Челно-Вершины среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет +3,4 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -13,0 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 42 ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает – 47 ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 135 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  182 см.

В холодный период года в преобладающее направление ветров – южное и юго-западное. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,0 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,1 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,4 ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +42 ºС.

В теплый период преобладают ветра южные, западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 151 дней. Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в конце марта – начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 мм, за зимний (с ноября по март) – 159 мм.

Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Рельеф местности равнинно-холмистый. Район расположен  на западных отрогах Бугульмино-Белебеевской возвышенности и относится к высокому Заволжью. Абсолютные отметки здесь 280-300 метров. Это волнистая возвышенная равнина, сильно расчлененная глубокими и широкими долинами на обособленные водораздельные плато. Очень много долин, оврагов, балок. Южные склоны водоразделов крутые и короткие, северные – пологие, длинные.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

Для территории  сельского поселения характерно распространение порово-пластовых вод в песчано-глинистых отложениях юрского и нижнетриасового возраста. Особенностью водовмещающих пород является их спорадическое обводнение.

Воды по химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией до 1 г/л. Воды более глубоких горизонтов по составу являются сульфатно-хлоридно-натриевыми с минерализацией до 3,5 г/л и общей жесткостью до 38 мг/экв

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Подтоплению грунтовыми водами в основном подвержены территории долин рек.

Основными причинами подтопления являются:

- низкие отметки рельефа;

- техногенные утечки из трубопроводов коммуникаций;

- нарушение условий поверхностного стока при застройке территорий населенных пунктов, а именно: скопление  поверхностных вод в естественных понижениях рельефа;

отсутствие организованного отвода поверхностных вод с территорий населенных пунктов.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Основным объектом гидрографической сети в границах проектирования является р. Кондурча, протекающая в северной части поселения и являющаяся естественной границей поселения. В центральной части поселения протекают реки Шлама, Малая Шлама, Большая Каменка. В южной части поселения берет свое начало р. Денгиз – приток р. Липовка.

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Широкий Дол, Казанский, Елшанка.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Озерки представлены Озеркинским и Шумалгинским месторождениями нефти.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Геологическую основу составляют породы верхнепермского возраста, в основном татарского и казанского ярусов.

Отложения татарского яруса сохранились на наиболее высоких участках поверхности и представлены красно-цветной песчано-глинистой толщей с прослоями пестрых мергелей, серых известняков и доломитов. Казанский ярус представлен в основном известняками и гипсом. Сверху коренные породы перекрыты чехлом четвертичных отложений в виде элювиально-делювиальных и лессовидных глин суглинков. Мощность этого чехла не везде одинакова - на повышенных элементах рельефа она весьма небольшая, на склонах, особенно в их нижней части, значительна. Обычно это желто-бурые, бурые суглинки с повышенной карбонатностью, служащие почвообразующими породами для выщелоченных третичных особенно среднегумусных и тучных черноземов.

На повышенных элементах рельефа в верхней части склонов возвышенное плато в качестве почвообразующих пород встречаются элювиальные глины и суглинки пермских отложений. В местах близкого залегания карбонатных коренных  пород формируются карбонатные черноземы.

Третичные  отложения   в  виде  акчагыльских  морских  глин   встречаются только по древним долинам рек.

Глубина промерзания для района строительства составляет 170 см.

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Озерки представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Кондурча, Шлама, Большая Каменка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский

#### 2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Челно-Вершинский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Челно-Вершинский

На территории Челно-Вершинского района расположены 11 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Челно-Вершины (численность населения на 01.01.12 – 6392 человека).

Сельские поселения муниципального района Челно-Вершинский:

- Девлезеркино (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  1016 человек;

- Каменный Брод (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1077  человек;

- Краснояриха (в составе 10 населенных пунктов) – общее число жителей 1241 человек;

- Красный Строитель (в составе 5 населенных пункта) – общее число жителей 1495  человек;

- Новое Аделяково (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  801 человек;

- Озерки (в составе 9 населенных пунктов) – общее число жителей  1087 человек;

- Сиделькино (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  982 человека;

- Токмакла (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  561 человек;

- Челно-Вершины (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  6392 человека;

- Чувашское Урметьево (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  528 человек;

- Эштебенькино (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1334 человек.

В целом в муниципальном районе Челно-Вершинский по данным на 1.01.12 проживает 16514 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Челно-Вершинский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Челно-Вершинский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Челно-Вершинский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района немного отличались от средних показателей по области. В последние 2 года в районе заметно повысился уровень рождаемости при более низком уровне смертности. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Челно-Вершинский.

Младенческая смертность в Челно-Вершинском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1997 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района равен нулю. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Челно-Вершинский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил и вступает в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Челно-Вершинский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Челно-Вершинского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его немного отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Челно-Вершинский доля стариков превышает долю молодого населения: 25,1% против 16,8%. Таким образом, разрыв составляет 8,3%, что значительно превосходит средний показатель по сельскому населению Самарской области (5,8%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,8% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Челно-Вершинский примерно на 1,6 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Челно-Вершинский на протяжении последних 20 лет не отличались высокой стабильностью. В 90-х годах миграционный прирост был настолько велик, что перекрывал естественную убыль населения, но с 1993 года сальдо миграции существенно сократилось, иногда приобретая отрицательные значения. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Челно-Вершинский.

По общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Челно-Вершинский прибыло на 220 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Челно-Вершинский.

Население муниципального района Челно-Вершинский отличается некоторым национальным разнообразием: русское население составляет 51,3%, около 29,7% населения района – чуваши; 12,8% - татары; 4,8% - мордва; 0,4% -украинцы; 0,2% - мордва-эрзя; 0,2% - цыгане; 0,1% - армяне.

#### 2.2.1.3.  Демографическая ситуация в сельском поселении Озерки  м.р. Челно-Вершинский

В результате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Челно-Вершинский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Озерки уровень смертности в последние 10 лет также значительно превышал уровень рождаемости. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Озерки муниципального района Челно-Вершинский).

На протяжении анализируемого периода уровень рождаемости был в среднем на 2 промилле ниже по сравнению с м.р. Челно-Вершинский, при этом и уровень смертности был ниже на 2,8 промилле. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Озерки).

В 2006-07 гг. процесс депопуляции сглаживался внешней миграцией, которая в покрывала естественную убыль. В последние годы миграционные процессы характеризовались оттоком населения. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Озерки).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения

с.п. Озерки м.р. Челно-Вершинский (на 1 тыс. жителей)

Рис. 11. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Озерки

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Озерки

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Озерки, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста (Таблица №3).

Таблица №3

Данные о возрастной структуре населения с.п. Озерки на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 183 | 16,9 |
|  | до 6 лет | 63 | 5,8 |
|  | от 7 до 15 | 96 | 8,8 |
|  | от 16 до 17 лет | 24 | 2,3 |
| II. | Из общей численности населения: | 1087 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 159 | 14,6 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 657 | 60,4 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 296 | 27,2 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 361 | 33,2 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 271 | 25,0 |
|  | женщины старше 54 лет | 190 | 17,5 |
|  | мужчины старше 59 лет | 81 | 7,5 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 14,6% от всего населения, что на 2% меньше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Озерки находится практически на уровне м.р. Челно-Вершинский и составляет 25,0%.

Процент трудоспособного населения в с.п. Озерки на 1% выше районных показателей – 60,4%. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

В целом демографическая ситуация в сельском поселении Озерки складывается в русле общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Челно-Вершинский.

По данным Самарастат, с 2007 года число жителей в с.п. Озерки сокращалось. (Таблица №4, Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Озерки).

Таблица №4

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Озерки

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Озерки | 1243 | 1228 | 1250 | 1232 | 1182 | 1087 |
| д. Ермоловка | 51 | 45 | 41 | 37 | 32 |  |
| п. Калиновый Куст | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| с. Кривозериха | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 |  |
| с. Кротовка | 197 | 190 | 187 | 175 | 174 |  |
| с. Озерки | 542 | 546 | 597 | 604 | 582 |  |
| п. Подлесный | 67 | 76 | 64 | 63 | 70 |  |
| п. Покровка | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
| с. Чистовка | 356 | 349 | 353 | 348 | 324 |  |
| п. Шихан | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Озерки численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 156 человек.

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Озерки

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Земли населенных пунктов, к ним  относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий, к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним  относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Всего площадь территории сельского поселения Озерки составляет – 24140,2 га, представлена следующими категориями земель:

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, транспорта, связи;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса;

- земли сельскохозяйственного назначения.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения – 19515,2 га.

Таблица № 5

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Озерки

| № № п/п | Категории земель | Площадь, в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли населенных пунктов, в том числе в собств. граждан в государственной и муниципальной в собственности юридических лиц | 1116,7 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 19515,2 |
| 3 | земли лесного фонда | 3421,2 |
| 4 | земли водного фонда | 17 |
| 5 | земли промышленности, энергетики транспорта, специального назначения и т.д., в том числе: земли промышленности земли транспорта: автомобильного трубопроводного | 56,1 11,4 44,6 44,6 - |
| 6 | земли запаса | 14 |
|  | Итого: | 24140,2 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершины Самарской области», выполненного ОАО «ВолгоНИИгипрозем»,  2004 г.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ

Сельское поселение Озерки, включает 9 населённых пунктов: села Озерки, являющееся административным центром сельского поселения, Кривозериха, Кротовка, Чистовка, поселки Калиновый Куст, Подлесный, Покровка, Шихан, деревня Ермоловка.

По территории сельского поселения протекают реки: Кондурча, Шлама, Большая Каменка, Денгиз.

Внешняя связь сельского поселения Озерки осуществляется с северо-восточной стороны по автодороге «Челно-Вершины – Шламка - Нурлат».

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Озерки определяется следующими факторами: рельефом территории и сложившейся структурой улиц.

Разработка генерального плана поселения  Озерки предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для  градостроительного освоения,  внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории, а также с использованием варианта открытой планировочной структуры с квартальной системой застройки.

В северной части сельского поселения Озерки расположено село Озерки, являющееся административным центром. Село Озерки делится многочисленными озерами на восточную и западную части. Общественный центр сложился в западной части села. Улицы вытянуты с севера на юг вдоль озер и застроены одноэтажными 1-2кв. индивидуальными домами. Общественный центр сложился по ул. Центральная. На юге село Озерки граничит с поселком Подлесный. Поселок вытянут с севера на юг.

Село Кротовка расположено в центральной части сельского поселения и вытянуто с запада на восток. В северной части села жилая зона более развита. В центре села расположен пруд.

Село Чистовка расположена на юге сельского поселения и вытянуто с юга на север. Планировочная структура линейная с низкой плотностью застройки. Общественный центр сложился по ул. Школьная. Село Чистовка имеет общую границу на юге с селом Ермоловка. Село Ермоловка имеет также вытянутую форму. Улицы вытянуты вдоль села с юга на север.

Поселок Покровка расположен в южной части села, фактически в нем никто не проживает.

В поселке Шихан жителей нет.

В поселке Калиновый Куст жилых домов нет.

В селе Кривозериха жителей нет.

Протяжённость территории сельского поселения составляет: с севера на юг  24924  м, с востока на запад 16104 м.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом их предназначения и характера использования:

- жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловые зоны - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- производственные и коммунально-складские зоны, предназначенные для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зоны транспортной и инженерной инфраструктуры,  предназначенные для размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры;

- рекреационные зоны - для организации мест отдыха населения, включающие парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая участки садоводства и дачного хозяйства;

- зона специального назначения, включающая в себя: кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами.

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

Таблица №6

Баланс земель в границах функциональных зон

| №№ п/п | Функциональные зоны | Площадь,га |
| --- | --- | --- |
| 1 | жилая | 283,6812 |
| 2 | общественно-деловая | 2,9262 |
| 3 | производственная | 16,7888 |
| 4 | инженерной и транспортной инфраструктуры | 215,4282 |
| 5 | рекреационная | 163,7719 |
| 6 | сельскохозяйственного использования | 20010,9241 |
| 7 | специального назначения | 3,9536 |
| 8 | земли лесного фонда | 3421,2 |
| 9 | земли водного фонда | 17 |

### 2.4.1. Жилая зона

#### 2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона в сельском поселении Озерки представляет застройку низкой плотности.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Озерки представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

В настоящее время предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства установленными органами местного самоуправления составляют для с.п.Озерки :индивидуальное жилищное строительство – от 0,05 до 2,5 кв.м., личное подсобное хозяйство от 0,1 до 1,0  кв.м. ( в соответствии  с Решением Собрания представителей Челно-Вершинского района» от 28.02. 2007 г. №119).

Фактически средний размер земельного участка составляет 15 соток.

При нормативной обеспеченности жильем - 20 м2/чел.*, фактическая обеспеченность по поселению общей площадью жилого фонда на 2012 г. в расчете на 1 человека, составила 21 м2.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения  Озерки представлены в таблицах №7,8.

Данные о существующем жилищном фонде и динамике

ввода жилья по годам

Таблица №7

| № № п/п | Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 24469 |
|  | государственный | - |
|  | муниципальный | 167 |
|  | частный | 24302 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 21 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | 290 |

Характеристика жилищного фонда по этажности

Таблица №8

| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 419 | 24469 | 100 |
| 2 | Блокированная застройка | - | - |  |
| 3 | Секционная застройка: | - | - |  |
|  | 2-х этажная |  |  |  |
|  | 3-х этажная |  |  |  |
|  | 4-х этажная |  |  |  |
| 4 | Всего: | 419 | 24469 | 100 |

Кроме того, в сельском поселении Озерки есть жилые дома, отнесённые к ветхому жилому фонду, площадь ветхого фонда составляет –290 м2.

Процент концентрации ветхого жилья составляет – 0,8 % от общего жилого фонда.

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому, согласно законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются:

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.

К ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с физическим износом 65 %.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов и снижает инвестиционную привлекательность всего поселения.

Данные по ветхому жилому фонду предоставленные БТИ, приведены в Таблице №9.

Таблица №9

Ветхий фонд, подлежащий сносу.

| №пп | Наимено- вание | Адрес | Материал стен | % износа | Общая площадь,м2 | Прожив., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | жилой дом | с. Озерки, Центральная, 6 | Дерево | 80 | 36 | 1 |
| 2 | жилой дом | с. Озерки, ул. Центральная, 48 | Дерево | 80 | 45 | 2 |
| 3 | жилой дом | с. Озерки, ул. Заречная, 5а | Дерево | 80 | 36 | 2 |
| 4 | жилой дом | с. Чистовка, ул. Школьная, 22 | Дерево | 80 | 35 | 1 |
| 5 | жилой дом | д. Ермоловка, ул. Садовая, 24 | Дерево | 80 | 18 | 1 |
| 6 | жилой дом | д. Ермоловка, ул. Садовая, 20 | Дерево | 80 | 45 | 3 |
| 7 | жилой дом | с. Кротовка, ул.Речная, 20 | Дерево | 80 | 35 | 1 |
| 8 | жилой дом | с. Кротовка, ул. Центральная, 40 | Дерево | 80 | 40 | 1 |

Размеры приусадебных земельных участков выделяются в соответствии с Решением от 28 февраля 2007 года №119 Собрания  представителей  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:

Для индивидуального жилищного строительства в размере от 0,05 га до 0,25 га.

Для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,1 га до 1 га.

Причинами, определяющими недостаточный уровень жилищного строительства в сельском поселении Озерки, являются: социально-экономическая ситуация в РФ, недостаточное количество земельных участков, подготовленных для освоения под жилищное строительство; высокий уровень износа инженерных сетей; отсутствие разработанных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки.

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

#### 2.4.2.1.Учреждения и предприятия обслуживания

В соответствии с СТП Самарской области согласно укрупненному делению Самарской области на субрегионы м.р. Челно-Вершинский входит в состав Сергиевского субрегиона, который также включает в себя Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Кошкинский, Шенталинский районы, с центром межселенного обслуживания в с. Сергиевск.

Общественный центр сельского поселения Озерки сформирован в административном центре поселения селе Озерки по улице Центральная. Общественный центр формируют здания  администрации сельского поселения, почты, магазины.

Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории райцентра размещаются объекты школьного и дошкольного образования, сельский клуб, библиотека, ФАП.

В селе Чистовка – общественный центр расположен по ул. Школьной.

В селе Кротовка – общественный центр сформирован по ул. Центральная.

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Бытовые услуги, такие как ремонт теле- и радиоаппаратуры, ремонт обуви, изготовление и ремонт одежды, ремонт холодильников, услуги по ремонту часов, фотографирование, парикмахерские услуги оказывают и индивидуальные предприниматели в административных центрах района.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приведен в таблице №10.

Расчет объектов культурно-бытового назначения произведен по действующим нормам  (СНиП 2.07.01-89*) на численность населения 1087 чел. И представлен в таблице № 11.

Таблица №10

Объекты культурно бытового назначения с.п.Озерки

(Существующие объекты)

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | Единицы измерения | СОСТОЯНИЕ (аварийное удовлетворит. хорошее треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | ГБОУ СОШ с. Озерки структурное подразделение детский сад «Аленушка» | с. Озерки, ул. Центральная, 36 | 50 | место | удовлетворит. | Муниц. района |
| 3.2 | ГБОУ СОШ с. Чистовка структурное подразделение детский сад «Колосок» | с. Чистовка, ул.Школьная, 16 | 50 |  | удовлетворит. | Муниц. района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | ГБОУ СОШ с. Озерки | с. Озерки, ул.Школьная, 2 | 196 | учащиеся | удовлетворит. | Муниц. района |
| 4.2 | ГБОУ СОШ с. Чистовка | с. Чистовка, ул.Школьная, 16 | 340 |  | удовлетворит. | Муниц. района |
| Прочие образовательные учреждения |
|  |  |  |  | Учащиеся, место |  |  |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Офис врача общей практики | с. Озерки, ул. Центральная, 34 |  | Место, посещение в смену, объект | отличное | Муниц. Района |
| 5.2 | ФАП | с. Чистовка, ул.Школьная, 16 |  |  | удовлетворит. | Муниц. Района |
| 5.3 | ФАП | с. Кротовка, ул.Центральная, 3 |  |  | удовлетворит. | Муниц. Района |
| Объекты социального обеспечения |
| 6.1 | Филиал центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | с. Чистовка, ул.Школьная, 27 | 39 7 | Место работники | удовлетворит. | Муниц. района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Спортивный зал ГБОУ СОШ с. Озерки | с. Озерки, ул.Школьная, 2 | 152 | га (открытые спортивные площадки), м2 площади пола (спортивные залы), м2 зеркала воды (бассейны), количество мест на трибунах | удовлетворит. | Муниц. района |
| 7.2 | Спортивный зал ГБОУ СОШ с. Чистовка | с. Чистовка, ул.Школьная, 16 | 192 |  | удовлетворит. | Муниц. района |
| 7.3 | Футбольное поле ГБОУ СОШ с. Озерки | с. Озерки, ул.Школьная, 2 | 0,5 га |  | не удовлетворит. | Муниц. района |
| 7.4 | Футбольное поле ГБОУ СОШ с. Чистовка | с. Чистовка, ул.Школьная, 16 | 0,5 га |  | не удовлетворит. | Муниц. района |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | СДК | с. Озерки, ул.Школьная, 1 | 90 | место, тыс. ед. хранения/ читательское место | удовлетворит | Сельское поселение |
| 8.2 | СДК | с. Чистовка, ул.Школьная, 75 | 200 |  | удовлетворит | Сельское поселение |
| 8.3 | Сельский клуб | с. Кротовка, ул.Центральная, 3 | 150 |  | удовлетворит | Сельское поселение |
| 8.4 | Библиотека | с. Озерки, ул.Школьная, 1 | 9650 книг |  | удовлетворит | Сельское поселение |
| 8.5 | Библиотека | с. Чистовка, ул.Школьная, 75 | 14750 книг |  | удовлетворит | Сельское поселение |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Челно-Вершинское Сельпо | с. Озерки, ул.Центральная, 15 | 40 | м2 торговой площади | удовлетворит | Сельское поселение |
| 9.2 | Магазин ЧП Алексеева | с. Озерки, ул.Центральная, 15а | 50 |  | отличное | частное |
| 9.3 | Магазин «Уют» ООО Челновершинырыбомясокомбинат | с. Озерки, ул.Центральная, 53а | 20 |  | удовлетворит | частное |
| 9.4 | Магазин «Уют» ООО Челновершинырыбомясокомбинат | с. Чистовка, ул.Школьная, 10 | 24 |  | удовлетворит | частное |
| 9.5 | Челно-Вершинское Сельпо | с. Чистовка, ул.Школьная, 73 | 52 |  | удовлетворит | Сельское поселение |
| 9.6 | Магазин ЧП Ишкулова | с. Кротовка, ул.Центральная, 3 | 11 |  | удовлетворит | частное |
| 9.7 | Магазин ЧП Губкина | с. Озерки, ул.Молодежная, 18 | 17 |  | отличное | частное |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Столовая ООО «БИО-ТОН» | с. Озерки, ул.Центральная, 19 | - | место | не работает | частное |
| Объекты бытового обслуживания |
|  |  |  |  | Рабочее место кг белья в смену (прачечные), кг вещей в смену (химчистки), место (бани) |  |  |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация с.п. Озерки | с. Озерки, ул.Центральная, 17 | 5 | Объект, рабочее место | удовлетворит. | Сельское поселение |
| 13.2 | Приемная администрации с.п. Озерки | с. Чистовка, ул.Школьная, 27 | 1 |  | удовлетворит. | Сельское поселение |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | УФПС Почта России ОПС | с. Озерки, ул.Центральная, 17 |  | Объект, операционная касса (место) | удовлетворит. | федеральная |
| 14.2 | УФПС Почта России ОПС | с. Чистовка, ул.Школьная, 27 |  |  | удовлетворит. | федеральная |
| 14.3 | «Волгателеком» | с. Озерки, ул.Центральная, 17 |  |  |  | частное |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | МУП «СТАРТ» | с. Озерки, ул.Центральная, 17 | 4 | Объект, место |  | частное |
| 15.2 | Добровольная пожарная дружина | с. Озерки, промзона в восточной части села | 1 | автомобиль |  | региональная |
| Объекты культового назначения |
|  |  |  |  | Объект |  |  |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17.1 | Тополиная аллея | с. Чистовка, ул.Школьная | 1,68 | га |  | Сельское поселение |

Таблица №11

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

1087 чел.

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (63 чел.) | 44 | 100 | 227 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы) (96 чел.) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы) (24 чел.) | 114 | 536 | 470 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 11 | - | 0 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.3 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 2 | - |
| 2.4 | Офис врача общей практики | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | - |
| 2.5 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно -спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0,76 | 1 | 132% |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | 540 | 540 | 344 | 64% |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | 0% |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 300 | 326 | 440 | 135% |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 5 4 | 5,4 4 | 24,4 | 452% |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 188 | 204 | 214 | 105% |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 43 | - | 0% |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 6 | 7 | - | 0% |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 32,6 | - | 0% |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 1,63 | - | 0% |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 8 | - | 0% |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 7 | - | 0% |
| 6.2 | Пождепо | автомобиль | 0,4 | 1 | 1 | 100% |

### 2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки  в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

С соответствии со «СТП Самарской области» на территории Самарской области выделено три сельскохозяйственные природно-экономические зоны с характерной специализацией каждой из них, м.р.Челно-Вершинский входит в северную зону:

северная зона (Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский и Шенталинский районы) определилась, как молочно-зерновая с развитым свиноводством.

Основными отраслями производства в сельском поселении Озерки является зерно-мясо-молочная.

Общая площадь земельных участков, занятых объектами производственной и коммунально-складской зоны по сельскому поселению Озерки составляет 11,4 га.

Производственная зона села Озерки расположена в восточной части села.

В остальных населенных пунктах сельского поселения  производственных площадок  нет.

В селе Озерки существующие жилые дома не попадают в санзону от существующих производственных предприятий.

#### 2.4.3.1. Характеристика существующих предприятий

Характеристики объектов производственных предприятий с.п. Озерки представлены в таблице №12.

Объекты производственного назначения сельского поселения Озерки

Таблица №12

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Склад ГСМ | с. Озерки |  | 0,86 га | действующее | частное |

Близость производственных зон к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

### 2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Озерки расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель и трубопроводный транспорт (магистральные газо- и нефтепроводы).

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения Озерки автомобильным транспортом.

Наибольшее развитие в с.п. Озерки получил автомобильный вид транспорта. Через с.п. Озерки проходят две автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также дороги местного значения административного района.

#### 2.4.4.1. Транспорт

##### 2.4.4.1.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

По территории м.р. Челно-Вершинский проходит однопутная не электрофицированная федеральная железная дорога магистрального типа «Чишмы – Ульяновск - Инза» Куйбышевской железной дороги.

Железнодорожное сообщение связывает м.р. Челно-Вершинский с северными районами Самарской области. По территории сельского поселения Озерки  железная дорога не проходит.

С железнодорожной  станции  пассажирскими поездами без пересадок можно доехать до Москвы, Челябинска, Перми, Новосибирска, Стерлитамака, Краснодара, Сочи, Адлера, Казани и других городов.

Авиатранспорт

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р. Челно-Вершинский  осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Расстояние от административного центра с. Челно-Вершины до международного аэропорта «Курумоч» около - 165 км.

Автомобильный транспорт

Федеральные автомобильные дороги общего пользования, проходящие в переделах Самарской области, не пересекают территорию муниципального района Челно-Вершинский и с.п. Озерки.

Сельское поселение Озерки имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 100% из них имеют твердое (асфальто-бетонное) покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории с.п. Озерки составляет около 23,825 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения проходящих по территории

с.п. Озерки

Таблица № 13

| № п.п. | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто-щебен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 6310441000639 | Челно-Вершины - Шламка - Нурлат | 7,725 | 7,725 |  |
| 7. | 6310441000640 | Озерки - Кротовка - Чистовка | 16,100 | 16,100 |  |

Наиболее высокая интенсивность движения автотранспортных средств (до 1000 авт. в сутки) на территории поселения отмечена на автодорогах общего пользования, проходящих через с.п. Озерки являются:

- «Ч.Вершины – Шламка - Нурлат»,

В границах территории с.п. Озерки проходят  автодороги общего пользования местного значения муниципального района:

- «Озерки – Подлесный»;

- «Озерки – Чистовка - Подлесный»;

- «Кротовка – Зубовка»;

- «Кротовка – Покровка»;

- «Чистовка – Ермоловка»;

- «Сергиевск – Кошки» – Чистовка - Ермоловка»;

- «Сергиевск – Кошки» – Покровка - Ермоловка».

Не все населенные пункты сельского поселения Озерки, обеспечены подъездами  дорог с твердым покрытием: п. Покровка, с. Кривозериха, д. Ермоловка не обеспечены подъездами дорог с твердым покрытием.

Примыкания и пересечения улиц и дорог местного значения поселения с автодорогами регионального и межмуниципального  значения решены в одном уровне, но не соответствуют техническим требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. В местах примыкания отсутствует уширение проезжей части региональной дороги, в местах пересечений отсутствует светофорное регулирование.

Искусственные дорожные сооружения

Искусственным дорожным сооружением в границах с.п. Озерки является:

  - Неасфальтированный автомобильный мост  в с. Озерки через овраг в северной части села;

  - Неасфальтированный автомобильный мост по плотине в с. Озерки через овраг в южной части села;

  - Неасфальтированный автомобильный мост по плотине в п. Подлесный на озере в южной части села;

  - Асфальтированный мост  в  центральной части с. Чистовка;

  - Неасфальтированный автомобильный мост в северной части д. Ермоловка по ул. Садовая;

  - Неасфальтированный автомобильный мост в центральной части д. Ермоловка между ул. Садовая и ул. Газовая;

  - Плотина в с. Кротовка на пруду в западной части села;

  - Асфальтированный мост в с. Кротовка на автодороге местного значения «Озерки – Кротовка – Чистовка»;

  - Плотина в северной части п. Подлесный, на границе с с. Озерки.

Искусственных дорожных сооружений в  п. Покровка, п. Калиновый Куст,  п. Шихан и с. Кривозериха – нет.

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по дорогам общего пользования постоянными маршрутами, связывая населенные пункты поселения между собой.

Общая площадь земель под дорогами и улицами, на территории с.п. Озерки, составляет 44,6 га.

Организовано движение автобусных маршрутов, связывающих с.п. Озерки с районным центром – с. Челно-Вершины:

с.Челно-Вершины – с.Чистовка –с.Челно-Вершины  - 2 раза в неделю по 1 рейсу.

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств на территории поселения  (автозаправочные станции) расположены в с. Озерки:

- АЗС на 1 машину – юго-восточная промзона с. Озерки, собственность ООО «БИО-ТОН».

Станций технического обслуживания на территории сельского поселения Озерки нет.

СЗЗ от сооружений для хранения и технического обслуживания транспортных средств составляет 50 м, жилые дома не попадают в санитарно-защитную зону.

#### 2.4.4.2.  Сеть улиц и дорог населенных пунктов

В целом улично-дорожная сеть с.п. Озерки характеризуется не достаточной степенью благоустройства.

Главной улицей с. Озерки является – ул. Центральная, имеющая асфальтобетонное покрытие. Остальные улицы в селе – грунтовые.

Большинство улиц с. Чистовка не имеет твердого покрытия, асфальтобетонное покрытие имеет ул. Школьная, являющаяся главной.

Улицы в селе Кротовка, деревне Ермоловка и поселке Подлесный не имеют твердого покрытия.

В поселке Калиновый Куст, селе Кривозериха, поселке Покровка, поселке Шихан – улиц и дорог нет.

Перечень автомобильных дорог местного значения с.п. Озерки приняты  Решением Собрания Представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 14.03.2006 г. № 71

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения представлена в таблице №14.

Таблица № 14

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Озерки |
| 1 | ул. Заречная | 4350 | 1,450 |  |  | 1,450 |  |
| 2 | ул. Приовражная | 4050 | 1,350 |  |  | 1,350 |  |
| 3 | ул. Центральная | 6300 | 1,400 | 1,400 |  |  |  |
| 4 | ул. Молодежная | 2400 | 0,800 |  |  | 0,800 |  |
| 5 | ул. Садовая | 2400 | 0,800 |  |  | 0,800 |  |
| 6 | ул. Школьная | 750 | 0,250 |  |  | 0,250 |  |
| 7 | переулок | 3300 | 1,100 |  |  | 1,100 |  |
| 8 | переулок | 3900 | 1,300 |  |  | 1,300 |  |
| 9 | дорога с. Озерки – пос. Подлесный | 3000 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| Итого: |  | 9,450 | 1,400 |  | 8,050 |  |
| пос. Подлесный |
| 10 | ул. Лесная | 3000 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 11 | ул. Полевая | 3000 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 12 | Плотина-дамба | 2400 | 0,800 |  |  | 0,800 |  |
| 13 | Плотина-дамба | 450 | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
| Итого: |  | 2,950 |  |  | 2,950 |  |
| с. Чистовка |
| 14 | ул. Полевая | 7950 | 2650 |  |  | 2650 |  |
| 15 | ул. Приовражная | 2610 | 0,870 |  |  | 0,870 |  |
| 16 | ул. Школьная | 15000 | 3,000 | 3,000 |  |  |  |
| 17 | ул. Молодежная | 1980 | 0,660 |  |  | 0,660 |  |
| 18 | Плотина-дамба | 450 | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
| Итого: |  | 7,330 | 3,000 |  | 4,330 |  |
| с. Кротовка |
| 19 | ул. Речная | 7980 | 2,650 |  |  | 2,650 |  |
| 20 | ул. Центральная | 4800 | 1,600 |  |  | 1,600 |  |
| 21 | ул. Кольцевая | 2190 | 0,730 |  |  | 0,730 |  |
| 22 | Плотина-дамба | 750 | 0,250 |  |  | 0,250 |  |
| Итого: |  | 5,230 |  |  | 5,230 |  |
| дер. Ермоловка |
| 23 | ул. Газовая | 3900 | 1,300 |  |  | 1,300 |  |
| 24 | ул. Садовая | 2250 | 0,750 |  |  | 0,750 |  |
| 25 | Плотина-дамба | 510 | 0,170 |  |  | 0,170 |  |
| Итого: |  | 2,220 |  |  | 2,220 |  |
| Всего по сельскому поселению: |  | 27,180 | 4,400 |  | 22,780 |  |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 27,180  км, в том числе по покрытиям: асфальтобетон – 4,400 км; без бетонного покрытия (грунто-щебень, грунт) – 22,780 км.

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Зона включает в себя:

коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП;

территорию очистных сооружений;

территорию водозаборов;

линейные участки сетей инженерного оборудования территории.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

#### 2.4.5.1.Инженерное оборудование территории

Инженерное обеспечение сельского поселения Озерки включает в себя:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Связь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

село Озерки – а/ц, посёлок Подлесный

Централизованным водоснабжением село Озерки и посёлок Подлесный обеспечиваются из подземного  водозабора, состоящего из 3 артезианских скважин, расположенных на юго-востоке села Озерки, оборудованных насосами ЭЦВ 6-10-110(2шт) и ЭЦВ 6-10-80(резервный), производительностью 10 м3/час, напор 80 и 110 м. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены 2 водонапорные башни ёмкостью 15 м3 (на ул. Садовой) и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 5 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.  Материал труб - сталь чугун, ПВХ Ø 25-86мм. Износ труб 70%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хозяйственно - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из  2-х пожарных емкостей (на ул. Приовражной) ёмкостью по 25 м3 и пирс.

село Чистовка

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 2 артезианских скважин, расположенных на юго-западе села, оборудованных погружными насосами ЭЦВ 6-10-110 и ЭЦВ 6-10-80, производительностью 10 м3/час, напор 80 и 110 м. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены 2 водонапорные башни ёмкостью 15 м3 (рядом со скважинами) и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 4,1 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - сталь чугун, ПВХ, алюминий Ø 25-86 мм. Износ труб 85%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хозяйственно - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из  2-х пожарных емкостей (в районе школы) по 25м3 и с  пирса.

деревня Ермоловка, село Кротовка

Централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспечение водой из шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

посёлок Калиновый Куст, село Кривозёриха, посёлок Покровка, посёлок Шихан

Нет населения.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

Централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация в селах – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

село Озерки – а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания  школы, ФАП, детского сада и  СДК.

Источником тепла здания  школы является модульная котельная,  котлы типа Хопер-100 2 шт., (установленная мощность 200 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла здания ФАП и детского сада является модульная котельная,  котлы типа Микро 75 – 1 шт (установленная мощность 75 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла здания СДК является модульная котельная, расположенная на ул. Школьной 1а,  котлы типа Хопер-100 1 шт и типа Яик-40 1 шт (установленная мощность 140 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различных модификаций, работающие на газе.

село Чистовка

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания  школы, СДК и детского сада.

Источником тепла здания  школы является модульная котельная, котлы типа Хопер-100 3 шт. (установленная мощность 300 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла здания детского сада является модульная котельная,  котлы 2 шт., (установленная мощность 200 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. В настоящее время котельная законсервирована.

Источником тепла здания СДК является модульная котельная, расположенная на ул. Школьной 75а,  котлы типа КОВу-70, 2 шт (установленная мощность 140 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различных модификаций, работающие на газе.

посёлок Подлесный, деревня Ермоловка, село Кротовка

Централизованное теплоснабжение данных поселений отсутствует. Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различных модификаций.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

посёлок Калиновый Куст, село Кривозёриха, посёлок Покровка, посёлок Шихан

Нет населения.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение

село Озерки – а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом поселений является АГРС с. Челно-Вершины, дер. Солдатские Челны. По подземному газопроводу высокого давления менее 1,2 МПа из стали Ø 150 мм газ поступает в ГРП, где снижается до высокого давления 0,3-0,6 МПа и поступает в три ГРП села на ул. Центральной, ул. Молодежной и ул. Приовражной, где снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозяйственно - бытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные.

- в.д (менее 1,2 МПа) Ø 160мм –11,454 км. Трубы – сталь.

посёлок Подлесный

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС с. Челно-Вершины, дер. Солдатские Челны. По подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из полиэтилена Ø 225 мм газ поступает в ШГРП села, где снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозяйственно - бытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные.

село Чистовка, деревня Ермоловка

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №32 Сергиевского района. По надземному газопроводу высокого давления менее 1,2 МПа из стали Ø 200 мм газ поступает в два ШГРП села Чистовка и ШГРП деревни Ермоловка, где снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозяйственно - бытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ø 50-200мм –11,182 км. Трубы – сталь.

село Кротовка

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС с. Челно-Вершины, дер. Солдатские Челны. По подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа Ø 225 мм из полиэтилена газ поступает в ШГРП села на ул. Центральной и на ул. Речной, где снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозяйственно - бытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления подземная. Трубы полиэтиленовые.

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ø 225мм –17,0 км. Трубы полиэтиленовые.

посёлок Калиновый Куст, село Кривозёриха, посёлок Покровка, посёлок Шихан

Централизованным газоснабжением  данные поселения не обеспечены.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Озерки (деревня Ермоловка, поселок Калиновый Куст, село Кривозериха, село Кротовка, село Озерки, поселок Подлесный, поселок Покровка, село Чистовка, поселок Шихан) является головная подстанция ПС «Озерки» напряжением 35/10кВ,расположенная в селе Озерки. Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10 кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кв по сетям 0,4 кв. Владельцами сетей 10 кв и 0,4 кв,подстанций 10/0,4 кв являются ОАО«МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети» и ЗАО«ССК». Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- 	общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Озерки

Таблица №15

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: местоположение количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС «Озерки» 35/10кВ С.Озерки 25шт |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: кабельные, сечением… воздушные, сечением… | – 15 км. |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Озерки,

питающихся по ЛЭП - 10 кВ

Таблица №16

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов, кВа | Месторасположения |
| --- | --- | --- |
| с. Озерки |
| 1 | ОЗ 501/250 МРСК | АВМ |
| 2 | ОЗ 503/250 МРСК | Ферма |
| 3 | ОЗ 507/160 МРСК | МТМ |
| 4 | ОЗ 506/400 МРСК | Зерноток |
| 5 | ОЗ 509/250 | Комплекс |
| 6 | ОЗ 513/250 | Комплекс |
| 7 | ОЗ 512/100 МРСК | Школа, клуб |
| 8 | ОЗ 510/250 МРСК | ул. Молодежная |
| 9 | ОЗ 514/160 МРСК | ул. Садовая |
| 10 | ОЗ 511/160 МРСК | Детский сад |
| 11 | ОЗ 505/100 МРСК | ул. Центральная |
| 12 | ОЗ 504/60 МРСК | ул. Приовражная |
| 13 | ОЗ 515/100 ССК |  |
| п. Подлесный |
| 14 | ОЗ 512/100 МРСК |  |
| с. Чистовка |
| 15 | ОЗ 803/160 ССК | Школа, клуб |
| 16 | ОЗ 804/160 МРСК | Быт |
| 17 | ОЗ 805/250 МРСК | зерноток |
| 18 | ОЗ 806/100 МРСК | МТМ |
| 19 | ОЗ 807/160 МРСК | быт |
| 20 | ОЗ 808/400 МРСК | ОВБ-160 |
| 21 | ОЗ 813/100 ССК | больница |
| 22 | ОЗ 816/160 ССК | быт |
| д. Ермоловка |
| 23 | ОЗ 810/100 МРСК | быт |
| с. Кротовка |
| 24 | ОЗ 208/100 ССК |  |
| 25 | ОЗ 209/63 МРСК |  |
| 26 | ОЗ 207/160 МРСК |  |
| 27 | ОЗ 206/160 МРСК |  |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Озерки обеспечивают АТС с. Озерки, с. Чистовка. При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Озерки к АТС были проложены соединительные кабели связи.  По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

В д. Ермоловка, п. Калиновый Куст, с. Кривозериха, с. Кротовка, п. Подлесный, п. Покровка, п. Шихан установлены таксофоны

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон»,  «Билайн», «Смартс», «МТС».

Таблица №17

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Озерки

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТСК-50/200 местоположение емкость Вид собственности | с.Озерки ул. Центральная 17 … 50/32 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонныхшкафов ШР распределительных телефонных ящиков УКС таксофон Протяжённость линий связи | - 13шт. 1шт. |
| АТС КСМ-80 местоположение емкость Вид собственности | с. Чистовка ул.Школьная 27 …70/65 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонныхшкафов ШР распределительных телефонных ящиков УКС таксофон Протяжённость линий связи | - 10шт. 1шт. |

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Озеленённые территории общего пользования населенных пунктов сельского поселения Озерки, в состав которой входят парки и скверы расположены:

- в с. Чистовка по ул. Школьная расположена тополиная аллея, площадь 1,68 га (17.1).

К рекреационной зоне относятся также территория  спортивных  площадок:

с. Озерки – футбольное поле  при школе, ул. Школьная, 2, площадь 0,5 га;

с. Чистовка – футбольное поле  при школе, ул. Школьная, 16, площадь 0,5 га;

общая площадь – 1 га.

Общая площадь озелененных территорий составляет 2,68 га.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности населения. Лесные массивы, расположены, в основном, в  прибрежных зонах реки Тарханка.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.

В сельском поселение Озерки земли сельскохозяйственного назначения составляют  19515,2 га. в том числе: пашня – 15837,6 га; сенокос – 20,5 га; пастбище – 2501,3 га.

Основные направления специализации сельскохозяйственного производства в сельском поселении – зерновое и молочное.

с. Озерки

Зона сельскохозяйственного использования села Озерки расположена в восточной части села. Здесь  находятся зерноток, МТС, ферма КРС и МТФ (не действующие).

Существующие жилые дома попадают в санитарно-защитную зону от существующих производственных предприятий.

с. Чистовка

Зона сельскохозяйственного использования села Чистовка расположена в западной части села.

Существующие жилые дома попадают в санитарно-защитную зону от существующих производственных предприятий.

Объекты сельскохозяйственного использования сельского поселения Озерки

Таблица №18

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | МТС ООО «БИО-ТОН» | с. Озерки, восточная промзона |  |  | действующее | частная |
| 2.3 | Зерноток ООО «БИО-ТОН» | с. Озерки, восточная промзона |  |  | действующее | частная |
| 2.4 | Ферма КРС | с. Озерки, восточная промзона | - | - | недействующее | - |
| 2.5 | МТФ | с. Озерки, восточная промзона | - | - | недействующее | - |
| 2.6 | Летний лагерь | с. Озерки, восточная промзона | - | - | недействующее | - |
| 2.7 | МТС ООО «БИО-ТОН» | с. Чистовка, западная часть села |  |  | действующее | частная |
| 2.8 | МТМ | с. Чистовка, южная часть села | - | - | недействующее | - |

### 2.4.8. Зоны специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

Кладбища

На территории сельского поселения Озерки кладбища расположены:

В селе Озерки – в северной части села, площадью – 0,4 га;

В поселок Подлесный - с южной стороны за границей населенного пункта, площадью – 0,2 га;

В селе Чистовка – кладбище расположено на севере села, площадь – 0,57 га;

В селе Чистовка – кладбище в южной части села, площадь – 0,43 га;

В селе Кротовка –  с северо-восточной стороны за границей села,  площадь – 0,95 га;

В селе Кривозериха – кладбище в северо-восточной части села, площадью – 0,34 га;

В п. Калиновый Куст – недействующее кладбище на севере села, площадью 0,14 га.

В 550 м на северо-восток от п. Калиновый Куст – кладбище, площадью 0,52 га.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

Скотомогильники

В границах сельского поселения Озерки, располагается 2 скотомогильника:

- В 940 м на северо-восток от с. Озерки. Объект представляет собой металлическую емкость и не соответствует требованиям ВСП.

- В 2160 м на запад от с. Чистовка. Объект представляет собой металлическую емкость и не соответствует требованиям ВСП. В данное время захоронения не производятся.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Свалки, ТБО

Твердые бытовые отходы с. п. Озерки вывозятся планово-регулярным способом на санкционированную свалку в с.п. Челно-Вершины.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1.  Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. п. Озерки располагается 1 памятник архитектуры, а также 16 памятников археологии (таблицы №19, 20).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны памятника археологии с.п. Озерки включающий градостроительный регламент, не разработан.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенные на территории сельского поселения Озерки

Таблица №19

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 1. | Кротовка I | селище | Кротовка | 2 км юв | II тыс. до н.э. | 7,60 |
| 2. | Кротовка II | селище | Кротовка | 0,35 км з | II тыс. до н.э. | 2,80 |
| 3. | Покровка I | м/нах. кер. | Покровка | 0,6 км в | V-VII вв. н.э. | 0,00 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам паспортизации, картирования) |
| 4. | Кривозериха I | кург. мог. | Кривозериха | 2,4 км юв | не определ. | 0,00 |
| 5. | Кривозериха II | кург. мог. | Кривозериха | 1,5 км ююв | не определ. | 0,00 |
| 6. | Кривозериха I | селище | Кривозериха | 1,8 км юв | XVIII-XIX вв. | 0,00 |
| 7. | Кротовка I | кург. один. | Кротовка | 2,1 км св | не определ. | 0,00 |
| 8. | Кротовка I | кург. мог. | Кротовка | 0,72 км ссз | не определ. | 0,00 |
| 9. | Озерки I | кург. один. | Озерки | 2,7 св | не определ. | 0,00 |
| 10. | Озерки I | селище | Озерки | 4,2 св | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 11. | Озерки I | кург. мог. | Озерки | 4,2 св | не определ. | 0,00 |
| 12. | Покровка | селище | Покровка | 0,1 км юз | II тыс. до н.э., V-VII вв. н.э. | 0,8 |
| 13. | Шихан I | кург. мог. | Шихан | 1,8 км юз | не определ. | 0,00 |
| 14. | Шихан II | кург. мог. | Шихан | Св окраина | не определ. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2007 году |
| 15. | Чистовка I | кург. мог. | Чистовка | 0,65 км юв | не определ. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2009 году |
| 16. | Кривозериха I | кург. один. | Кривозериха | 1,3 км в | не определ. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2012 году |
| 1. | Озерки II | кург. один. | Озерки | 2,7 юз | не определ. | 0,00 |

Выявленные объекты культурного наследия,

расположенные на территории сельского поселения Озерки.

Таблица №20

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Автор | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1. | Религиозно-культурный центр села (комплекс) | ХIХ - начало ХХ вв. |  | Челно-Вершинский р., с. Чистовка | 426 |

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Челно-Вершинский находится 6 особо охраняемых территорий:

    - Барский родник

    - Дубрава водоохранная

    - Калиновский ельник

    - Лесной колок «Яндык»

    - Родник «Студеный ключ»

    - Урочище «Данилин пчельник»

В границах сельского поселения Озерки особо охраняемых природных территорий не выявлено.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Озерки представлен в таблице №21.

Таблица №21

Объекты производственного назначения сельского поселения Озерки

| № по ГП | Наименование | Местоположение | состояние | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Склад ГСМ | с. Озерки | действующее | 100 |
| 2.2 | МТС ООО «БИО-ТОН» | с. Озерки, восточная промзона | действующее | 300 |
| 2.3 | Зерноток ООО «БИО-ТОН» | с. Озерки, восточная промзона | действующее | 100 |
| 2.4 | Ферма КРС | с. Озерки, восточная промзона | недействующее | - |
| 2.5 | МТФ | с. Озерки, восточная промзона | недействующее | - |
| 2.6 | Летний лагерь | с. Озерки, восточная промзона | недействующее | - |
| 2.7 | МТС ООО «БИО-ТОН» | с. Чистовка, западная часть села | действующее | 300 |
| 2.8 | МТМ | с. Чистовка, южная часть села | недействующее | - |

Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Озерки наличия канализационных очистных сооружений не выявлено.

2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Озерки расположены кладбища:

- Восточная окраина д. Кривозериха (площадь 0,34 га);

- Северо-западная окраина с. Озерки (площадь 0,4 га);

- В 50 м на юг от п. Подлесный (площадь 0,2 га);

- Северо-восточная окраина п. Калиновый Куст (площадь 0,14 га);

- В 550 м на северо-восток от п. Калиновый Куст (площадь 0,52 га).

- В 130 м на северо-восток от с. Кротовка (площадь 0,95 га).

- Северная окраина с. Чистовка (площадь 0,57 га);

- Юго-западная окраина с. Чистовка (площадь 0,43 га).

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Озерки, располагается 2 скотомогильника:

- В 940 м на северо-восток от с. Озерки. Объект представляет собой металлическую емкость и не соответствует требованиям ВСП.

- В 2160 м на запад от с. Чистовка. Объект представляет собой металлическую емкость и не соответствует требованиям ВСП. В данное время захоронения не производятся.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

2.5.2.5 Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Озерки

Твердые бытовые отходы с. п. Озерки вывозятся планово-регулярным способом на санкционированную свалку в с.п. Челно-Вершины.

#### 2.5.2.6 Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Озерки пересекают ЛЭП напряженностью 10 и 35 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

В границах с.п. Озерки расположена электроподстанция ПС «Озерки». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Озерки представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

- «Челно-Вершины – Шламка» - Нурлат» (4 категории,2 полосы движения);

- «Озерки – Кротовка - Чистовка» (4 категории,2 полосы движения);

Местного значения:

- «Озерки – Подлесный» (5 категории);

- «Озерки – Чистовка - Подлесный» (5 категории);

- «Кротовка – Зубовка» (5 категории);

- «Кротовка – Покровка» (5 категории);

- «Чистовка – Ермоловка» (5 категории);

- «Сергиевск – Кошки» – Чистовка - Ермоловка» (5 категории);

- «Сергиевск – Кошки» – Покровка - Ермоловка» (5 категории);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 4 категории с двумя полосами движения составляет 65 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

В границах проектирования магистральных трубопроводов не выявлено.

### 2.5.4. Охранные зоны

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5.  Водоохранные зоны, рыбоохранные зоны, прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Кондурча (протяженность 294 км) составляет 200 м, а для реки Шлама  (протяженность 31 км) - 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км (временные водотоки в оврагах Широкий Дол, Казанский, Елшанка, реки Малая Млама, Большая Каменка, Денгиз) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Озерки составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Озерки используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8.Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Озерки расположены месторождения нефти.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.17 ст. 76.

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Населенные пункты с.п. Озерки обслуживает ПСЧ №112 и ПСО-42, расположенные в с. Челно-Вершины (10 км). Общее количество пожарных автомашин составляет – 4 автомашины (2 в расчете и 2 в резерве). Кроме того, в с. Озерки действует добровольная пожарная дружина, общее количество машин – 1 автомашина.

Время доступа пожарного расчета до населенных пунктов с.п. Озерки обеспечивается допустимым временем прибытия подразделения пожарной охраны.

В населенных пунктах сельского поселения расположены пожарные пирсы:

- на пруду на границе с. Озерки и п. Подлесный;

- в с.Чистовка на пруду с. Чистовка;

- в с. Кротовка на пруду с. Кротовка;

- в п. Ермоловка на пруду с. Ермоловка.

Противопожарные пирсы в населенных пунктах сельского поселения Озерки не оборудованы. Противопожарные пирсы должны быть оборудованы съездом к водоему с твердым покрытием шириной 3,5 м, перед пирсом площадка 12x12 м2.

В проекте предусматривается установка пожарных гидрантов на водопроводной сети, ящиков с песком и пунктов с пожарным инвентарем у общественных зданий.

## 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ ВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

Программы комплексного социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский:

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский на 2010-2012 годы.

2. Комплексная программа развития сельского хозяйства муниципального района Челно-Вершинский на 2008 – 2012 годы, которая направлена на приоритетное развитие сельскохозяйственного производства в общественном секторе, со стабильным состоянием производства в личных подсобных хозяйствах населения.

3. Муниципальная целевая программа «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2011-2018 годы ( постановление № 32 от 24.01.2011 г.).

### 3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения приняты согласно «Схеме территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г.

Осуществление территориального планирования Самарской области в соответствии с «Концепцией совершенствования системы расселения Самарской области» способствует реализации основных направлений социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года по переходу к укрупненному социально-экономическому районированию – формированию территориальных субрегионов (кластеров).

Муниципальный район Челно-Вершинский входит в состав Сергиевского субрегиона, который также включает в себя Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Кошкинский, Шенталинский районы, с центром межселенного обслуживания в с. Сергиевск.

Мероприятия в  сфере историко-культурного наследия

- Разработка проектов зон охраны  объектов историко-культурного наследия Самарской области.

### 3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Челно-Вершинский объекты местного значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории муниципального района Челно-Вершинский объекты местного значения приняты согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденной Решением Собрания Представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22 декабря 2009 г. №320.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДО 2025 ГОДА

Таблица №22

| N п/п | Наименование автомобильной дороги | Категория автомобиль- ной дороги | Вид работ | Выполнение работ по годам | Общая протяжен- ность автомо- бильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 - 2015 | 2016 - 2025 | км | п.м |
|  |  |  |  | км | п.м | км | п.м |  |  |
| Челно-Вершинский муниципальный район |
| 2 | с. Озерки - п. Подлесный | IV | строительство |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 4 | "Урал" - Сергиевск - Челно-Вершины - п. Подлесный | IV | строительство |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
| 5 | "Озерки - Кротовка - Чистовка" -д. Ермоловка | IV | строительство |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
| 6 | "Озерки - Кротовка - Чистовка" - п. Покровка * | IV | строительство |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |

*по заданию Заказчика нет необходимости в строительстве, т.к. не предполагается развития п. Покровка.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

- Строительство пруда и разведение рыбы в овраге Широкий Дол на территории сельского поселения Озерки.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Населенные пункты, для которых требуется реконструкция или строительство водозаборных очистных сооружений и системы водоснабжения в первую очередь (в срок до 2015 г.)

Таблица № 23

| Населенный пункт | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| с. Озерки | реконструкция и строительство сетей с водозабором |

Реконструкция всех сетей водоснабжения в н.п., где есть центральное  водоснабжение.

Населенные пункты, для которых требуется строительство или реконструкция водозаборных очистных сооружений и системы водоснабжения  на расчетный срок (до 2030 г.)

Таблица № 24

| Населенный пункт | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| с. Чистовка | реконструкция |

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития топливно-энергетического комплекса

- Строительство мини-котельной для теплоснабжения детского сада в с.Озерки;

- Обеспечение теплоснабжением объектов нового строительства, в т.ч. планируемых под комплексное освоение территорий.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения

ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2006 - 2009 ГОДЫ, ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ

ГАЗА ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

Таблица №25

| Наименование и адрес объекта | Предварительные технические характеристики, км | Планируемый ввод, км | Стоимость, тыс. рублей | Лимит капитальных вложений, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высокое давление | Низкое давление | Всего |  | проектно- изыска- тельских работ | строитель- но-монтаж- ных работ в объеме планируе- мого ввода | Всего: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Завершение строительства газопровода высокого давления с.Чистовка-с.Кротовка-с.Озерки | 17,2 | - | 17,2 | - | - | 513,3 | 513,3 | 513,3 |

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

Таблица № 26

ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДОВ

ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ

| N п/п | Наименование муниципального района, городского округа, населенного пункта, местонахождение объекта | Уровень газификации, % | Планируемая протяженность газопроводов, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межпоселковый, км | внутрипоселковый, км | Всего, км |
| 3 | Пос. Подлесный | - | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| 5 | С. Кротовка | - | 0,0 | 1,5 | 1,5 |

Таблица № 27

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,

ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

| Наименование муниципального района, городского округа, населенного пункта, местонахождение объекта | Уровень газификац., % | Планируемая протяженность | Предполагаемая стоимость, тыс. рублей | Средства областного бюджета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | межпосел- ковый, км | внутри- поселковый, км | Всего, км | проектно- изыска- тельских работ | строительно- монтажных работ | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |
| С. Кротовка | - | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 281 | 3 234 | 3 515 | 281 | 3 234 |  |  | 3 515 |

Помимо программных мероприятий планируется строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов до 2015 г:

Таблица № 28

| Наименование населенного пункта | Планируемая протяженность газопроводов, км | Наличие ПСД | Кол-во потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Межпоселковый км | Внутрипоселковый, км |  |  |
| п. Подлесный | - | 1,8 | - | 28 |
| д. Ермоловка | - | 3,0 | - | - |

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия и устройство дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием поселковых автомобильных дорог общего пользования  территориального значения за счет средств областного и местного бюджета:

- строительство автодороги «Кротовка – Зубовка – Челно-Вершины – Сергиевск»;

- строительство автодороги «Краснояриха – Калинов Куст».

Мероприятия по развитию информационных технологий и связи

Планируется строительство волоконно-оптической линии передач в с. Озерки;

Планируется ТПП (прокладка кабеля) в с. Кротовка.

Мероприятия в сфере здравоохранения

- реконструкция существующих ФАПов в н.п.: с. Кротовка, с. Чистовка;

- реконструкция существующего ФАПа в с. Озерки (по данным Заказчика здание новое, реконструкция не требуется);

- строительство объектов здравоохранения на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Мероприятия в сфере культуры

- реконструкция существующих клубов в населенных пунктах:  с. Озерки, с. Чистовка;

- строительство объектов на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта

- строительство плоскостных спортивных сооружений в населенных пунктах: с. Озерки.

Кроме того, планируется строительство спортивных сооружений на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Мероприятия в сфере  образования

- реконструкция существующих средних школ в населенных пунктах: с. Озерки, с. Чистовка;

- реконструкция существующих детских садов в населенных пунктах:  с. Озерки, с. Чистовка.

Мероприятия по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений

Реализация противопаводковых мероприятий, разработанных в 1996 году институтом Гипроводхоз:

- капитальный ремонт ГТС пруда на овраге Широкий Дол, п. Озерки.

Мероприятия по развитию зоны спецназначения. Утилизация отходов производства и потребления.

- ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией нарушенных территорий: с.Озерки, с.Кротовка, с. Чистовка;

- провести консервацию недействующего скотомогильника с. Чистовка и действующих скотомогильников, не соответствующих ВСП с последующей рекультивацией территории: с.Озерки;

- строительство ям Беккари в сельском поселении Озерки (с. Озерки).

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОЗЕРКИ

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский, в том числе и в сельском поселении Озерки, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Озерки.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Озерки по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Озерки на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Озерки к 2020 году сократится до 1031 человека, к расчетному сроку (2033 г.) – до 940 человек. Средняя убыль населения составляет 7 человек в год. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Озерки по погодовому балансу).

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Озерки с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Озерки рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Озерки можно разместить 306 индивидуальных участков.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Челно-Вершинский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с учетом улучшения демографической ситуации в с.п. Озерки, снижения уровня смертности в последние годы, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с.п. Озерки, при полном их освоении будет проживать 918 человек.

В целом численность населения с.п. Озерки к 2020 году возрастет до 1437 человек, к 2033 г. – до 2005 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Озерки с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 60 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 91 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет;

- 23 подростка в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице №29 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Озерки с учетом освоения резервных территорий.

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Озерки с учетом освоения резервных территорий, чел.

Таблица №29

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к р. сроку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2012г. | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.п. Озерки |
| 1 | Общая численность населения | 1087 | 2005 | 918 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 183 | 337 | 154 |
|  | до 6 лет | 63 | 116 | 53 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 96 | 176 | 80 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 24 | 45 | 21 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 657 | 1213 | 556 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 271 | 500 | 229 |

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Озерки принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

Планировочная структура сельского поселения Озерки предусматривает:

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

-  развитие села Озерки, села Чистовка и поселка Подлесный  планируется в границах и границами населенных пунктов;

- развитие села Кротовка и деревни Ермоловка планируется в установленных границах;

- развития села Кривозериха, поселка  Калиновый куст, поселка Покровка, поселка Шихан не планируется.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование  выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- зоны жилой застройки, предназначенной для размещения индивидуальных и блокированных двухквартирных жилых домов с приусадебными участками;

- зоны общественно-деловой застройки, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- производственной зоны, предназначенной для размещения промышленных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенной для застройки объектами различных видов транспорта и инженерными объектами;

- зоны рекреации, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы)  и объектов сельскохозяйственного производства;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников и объектов обращения с отходами.

Проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения до 2033 года включительно.

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры; В 2300 м на юго-запад от п. Озерки

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения Озерки. На новых участках предполагается усадебная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м.

Размеры приусадебных земельных участков выделяются в соответствии с Решением от 28 февраля 2007 года №119 Собрания  представителей  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:

Для индивидуального жилищного строительства в размере от 0,05 га до 0,25 га.

Для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,1 га до 1 га.

Для расчётов принят средний  размер индивидуального участка 1500 кв.м (0,15 га).

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Развитие малоэтажной индивидуальной жилой застройки в сельском поселении Озерки предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий. Площадь земельных участков в проекте установлена в размере 0,10 - 0,25 га.

Количество человек в семье принято – 3 человека.

с. Озерки

За счет уплотнения существующей застройки:

– по ул. Заречная планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 2  участка,

Площадь проектируемой территории – 0,26  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  300 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 6 человек.

На свободных территориях в границах и за границами населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №1

В западной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 53  участка.

Площадь проектируемой территории – 7,32  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 7950 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 159  человек.

Итого по с. Озерки:

Площадь проектируемой территории – 7,58 га;

Планируется размещение 55 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 165  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 8250 м2.

п. Подлесный

За счет уплотнения существующей застройки:

– в центральной части по ул. Лесная планируется строительство  индивидуальных жилых домов –  2  участка,

Площадь проектируемой территории – 0,27  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  300 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 6 человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №2

В северной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 12  участков.

Площадь проектируемой территории – 1,96  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 1800 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 36 человек.

На свободных территориях в границах и за границами населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №3

В западной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 58  участков.

Площадь проектируемой территории – 8,75  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 8700 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 174 человека.

Итого по п. Подлесный:

Площадь проектируемой территории – 10,98   га;

Планируется размещение 72 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 216  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 10800 м2.

с. Кротовка

За счет уплотнения существующей застройки:

–по ул. Центральная планируется строительство  индивидуальных жилых домов –  8  участков,

Площадь проектируемой территории – 1,27  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  1200 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 24 человека.

На свободных территориях в границах населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №4

В юго-западной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 27 участков.

Площадь проектируемой территории – 4,08  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 4050 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 81 человек.

ПЛОЩАДКА №5

В юго-восточной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 28  участков.

Площадь проектируемой территории – 4,18  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 4200 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 84 человека.

ПЛОЩАДКА №6

В центральной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 14 участков.

Площадь проектируемой территории – 2,06  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 2100 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 42 человека.

Итого по с. Кротовка:

Площадь проектируемой территории – 11,61 га;

Планируется размещение 77 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 231  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 11550 м2.

с. Чистовка

За счет уплотнения существующей застройки:

–в западной части по ул. Школьная планируется строительство  индивидуальных жилых домов –  4  участка,

Площадь проектируемой территории – 0,51  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  600 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 12 человек.

–в восточной части по ул. Полевая планируется строительство  индивидуальных жилых домов –  13  участков,

Площадь проектируемой территории – 2,02  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 1950  кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 39 человек.

–в восточной части по ул. Приовражная планируется строительство  индивидуальных жилых домов –  7  участков,

Площадь проектируемой территории – 1,15  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  1050 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 21 человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №7

В северо-восточной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 23 участка.

Площадь проектируемой территории – 3,48  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 3450 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 69 человек.

ПЛОЩАДКА №8

В западной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 38  участков.

Площадь проектируемой территории – 5,12  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 5700 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 114 человек.

Итого по с. Чистовка:

Площадь проектируемой территории – 12,28  га;

Планируется размещение 85 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 255 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 12750 м2.

д. Ермоловка

За счет уплотнения существующей застройки:

–по ул. Газовая планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 10  участков,

Площадь проектируемой территории – 1,57  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  1500 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 30 человек;

– по ул. Садовая планируется строительство  индивидуальных жилых домов –  7 участков,

Площадь проектируемой территории – 1,12  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  1050 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 21 человек.

Итого по д. Ермоловка:

Площадь проектируемой территории – 2,69   га;

Планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 51 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 2550м2.

с. Кривозериха, п. Калиновый Куст, п. Покровка, п. Шихан

Генеральным планом не предусматривается развития жилой застройки.

Всего по генеральному плану с.п. Озерки: планируется размещение 306 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории под жилую застройку – 45,57  га;

Расчётная численность населения составит - 918  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 45900 м2.

Всего по генеральному плану в с.п. Озерки  планируется увеличение:

Площадь проектируемой территории под жилую застройку –  45,57    га;

Общее планируемое количество участков – 306 шт.;

Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (24,469 тыс.кв.м) и проектируемого (45,900  тыс.кв.м) составит – 70,369 тыс. кв. м;

Численность населения с учётом существующего (1087 чел.) и проектируемого (918 чел.) составит 2005 человек;

Средняя обеспеченность жилищным фондом: составит  35,09 кв.м /чел.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения всего по сельскому поселению Озерки до 2005  человек.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Озерки

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет приведен на перспективную численность населения 2005 чел.

Таблица №30

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования: |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (116 чел.) | 81 | 100 | - |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет (176 чел.) 75% детей от 16 до 17 лет (45 чел.) | 210 | 536 | - |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% детей от общего числа школьников | 21 | - | 21 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.3 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 2 | - |
| 2.4 | Офис врача общей практики | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,40 | 1 | 0,40 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | от 2 до 5 тыс. чел – зал 540 м2 | 540 | 344 | 196 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 230 | 461 | 440 | 21 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед.хранения | 5 4 | 10,03 8 | 24,4 | - |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 188 | 377 | 214 | 163 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 80 | - | 80 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 6 | 12 | - | 12 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 60 | - | 60 |
| 5.5 | Химчистки (самообслуживания) | кг вещей в смену | 1,5 | 3,0 | - | 3,0 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 14 | - | 14 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 12 | - | 12 |
| 6.2 | Пождепо (с. Челно-Вершины) | автомобиль | 0,4 | 1 | 1 | - |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

с. Озерки

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», проектом генерального плана предусматривается:

Реконструкция:

- Реконструкция детского сада «Аленушка» ГБОУ СОШ с. Озерки на 50 мест по ул. Центральная, 36 (3.1);

- Реконструкция ГБОУ  СОШ с. Озерки на 196 мест по ул. Школьная, 2 (4.1);

- Реконструкция сельского дома культуры на 90 мест с увеличением вместимости до 150 мест по ул. Школьная,1 (8.1).

Строительство:

- Строительство плоскостных спортивных сооружений площадью 0,6 га по ул. Центральная (7.1);

Согласно расчету, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство:

- физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, площадью 540 м2, по ул. Центральная (7.2);

- магазина, площадью торгового зала 40 м2 по ул. Заречная (9.1);

- предприятия общественного питания на 50 мест по ул. Центральная (10.1);

- комплексного предприятия бытового обслуживания на 12 рабочих мест  с прачечной на 60 кг белья в смену, химчисткой на 3,0 кг белья в смену, баней на 15 мест по ул. Центральная (12.1);

- гостиницы на 15 мест по ул. Центральная (15.1);

- пожарного депо на 2 машины (1 в расчете, 1 в запасе) в восточной части села (15.2).

п. Подлесный

Согласно расчету, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство:

- Строительство магазина, площадью торгового зала 40 м2 по ул. Полевая (9.2).

с. Кротовка

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», проектом генерального плана предусматривается:

Реконструкция:

- Реконструкция ФАПа, расположенного по ул. Центральная, 3 (5.3).

Согласно расчету, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Реконструкция:

- сельского клуба на 150 мест  по ул. Центральная, 3 (8.3).

Строительство:

- Строительство магазина, площадью торгового зала 40 м2 по ул.  Речная (9.3);

с. Чистовка

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», проектом генерального плана предусматривается:

Реконструкция:

- Реконструкция детского сада «Колосок» ГБОУ СОШ с. Чистовка на 50 мест по ул. Школьная, 16 (3.2);

- Реконструкция ГБОУ  СОШ с. Чистовка на 340 мест по ул. Школьная, 16 (4.2);

- Реконструкция ФАПа по ул. Школьная, 16 (5.2);

- Реконструкция сельского дома культуры на 200 мест по ул. Школьная,75 (8.2).

Согласно расчету, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство:

- Строительство магазина, площадью торгового зала 40 м2 по ул. Полевая (9.4);

- Строительство предприятия общественного питания на 50 мест по ул. Школьная (10.2).

д. Ермоловка

Согласно расчету, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство:

- Строительство магазина, площадью торгового зала 40 м2 по ул. Газовая (9.5).

п. Покровка, п. Шихан, с. Кривозериха, п. Калиновый Куст

Генеральным планом не предусматривается развития общественно-деловой застройки.

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Производственные и коммунально-складские зоны планируется развивать на существующих площадках в границах и за границами населённых пунктов. В производственных и коммунально-складских зонах учтены также и территории СЗЗ, уменьшение которых возможно за счёт реконструкции и модернизации производства, либо изменения вида производственной деятельности.

##### 3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские объекты

Новых производственных площадок и объектов производственных зон генеральным планом не планируется.

#### 3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

###### 3.3.2.4.1.1. Водоснабжение

село Озерки – а/ц, посёлок Подлесный, село Чистовка

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение производительности существующего водозаборов до требуемой, в с. Озерки и п. Подлесный (30 м3/час) увеличив на 230 м3/сут., в с. Чистовка (10м3/час) на 133 м3/сут.

- - реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется в с. Озерки, п. Подлесный, с Чистовка из проектируемых пожарных гидрантов, пожарных емкостей и пирсов.

село Кротовка

Согласно проекту Генерального для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство водозабора с. Кротовка производительностью 150 м3/сут Местоположение водозабора будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий. Ориентировочно на юго-востоке села. ВБ на северо-востоке села.

Согласно проекту Генерального плана:

- -проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства

- - установка  приборов учета расхода воды

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из  проектируемых пожарных гидрантов и пирса.

Деревня Ермоловка

Централизованное водоснабжение отсутствует. Согласно проекту генерального плана всё новое строительство будет обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабжения (скважин, родников или шахтных колодцев) для одного или группы зданий. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода».

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив. Предусмотрено строительство пирсов.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется водоёмов.

Посёлок Калиновый Куст, село Кривозёриха, посёлок Покровка, посёлок Шихан

Нет населения. Развитие не предусмотрено.

Для пожаротушения в п. Покровка необходимо  проектирование и строительство пожарных резервуаров из расчёта расхода  5 л/сек в течение 3 часов (2 резервуара по 50 м3). Радиус обслуживания 200 м.

Местоположение резервуаров определить в рабочем проектировании. Ориентировочно в середине поселка.

В п. Калиновый Куст, с. Кривозёриха, п. Шихан из водоемов.

Расходы воды на новое строительство

Таблица № 31

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | Поселок Озерки – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | Ул. Заречной 2 инд.ж. д | 6 | 1,44 | 0,35 | 54 | 0,42 |  | 1,44 |  |
| 1.2 | Ул. Центральной гостиница на 15мест |  | 3,45 |  |  |  |  | 3,45 |  |
|  | Новое строительство |
| 1.3 | Площадка № 1 53 инд. ж. д. | 159 | 38,16 | 8,27 | 54 | 11,13 | 0,832 | 38,16 |  |
|  | Итого |  | 108,60 | 0,832 | 43,05 |  |
|  | Поселок Подлесный Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | ул. Лесная 2 инд.ж. д | 6 | 1,44 | 0,35 | 54 | 0,42 |  | 1,44 |  |
|  | Новое строительство |
| 2.2 | Площадка № 2 12 инд. ж. д. | 36 | 8,64 | 2,10 | 54 | 2,52 |  | 8,64 |  |
| 2.3 | Площадка № 3 58 инд. ж. д. | 174 | 41,76 | 8.37 | 54 | 12,18 | 0,852 | 41,76 |  |
|  | Итого |  | 120,96 | 0,852 | 51,84 |  |
|  | Село Кротовка Уплотнение существующей застройки |
| 3.1 | ул. Центральная 8 инд.ж. д | 24 | 5,76 | 1,40 | 54 | 1,68 |  | 5,76 |  |
|  | Новое строительство |
| 3.2 | Площадка № 4 27 инд. ж. д. | 81 | 19,44 | 4,74 | 54 | 5,67 | 0,645 | 19,44 |  |
| 3.3 | Площадка № 5 28 инд. ж. д. | 84 | 20,16 | 4,74 | 54 | 5,88 | 0,561 | 20,16 |  |
| 3.4 | Площадка № 6 14 инд. ж. д. | 42 | 10,08 | 2,45 | 54 | 2,94 | 0.330 | 10,08 |  |
| 3.5 | Внутри площадочные сети |  |  |  |  |  | 2,845 |  |  |
|  | Итого |  | 125,61 | 4,381 | 55,44 |  |
|  | Село Чистовка Уплотнение существующей застройки |
| 4.1 | ул. Школьная 4 инд.ж. д | 12 | 2,88 | 0,70 | 54 | 0,84 |  | 2,88 |  |
| 4.2 | ул. Полевая 13 инд.ж. д | 39 | 9,36 | 2,28 | 54 | 2,73 |  | 9,36 |  |
| 4.3 | ул. Приовражная 7 инд.ж. д | 21 | 5,04 | 1,23 | 54 | 1,47 |  | 5,04 |  |
| 4.4 | Внутри площадочные сети |  |  |  |  |  | 1,017 |  |  |
|  | Новое строительство |
| 4.5 | Площадка № 7 23 инд. ж. д. | 69 | 16,56 | 4,04 | 54 | 4,83 | 0,315 | 16,56 |  |
| 4.6 | Площадка № 8 38 инд. ж. д. | 114 | 27,36 | 6,67 | 54 | 7,98 |  | 27,36 |  |
|  | Итого |  | 133,05 | 1,332 | 61,20 |  |
|  | Деревня Ермоловка Уплотнение существующей застройки |
| 5.1 | ул. Газовая 10 инд.ж. д | 30 | 7,20 | 2,10 | 54 | 2,10 |  | 7,20 |  |
| 5.2 | ул. Садовая 7 инд. ж. д. | 21 | 0,48 | 0,48 | 54 | 0,14 |  | 0,48 |  |
|  | Итого |  | 63,92 |  | 7,68 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 552,14 | 7,397 | 219,21 |  |
|  | Т.Э.П. |  | 0.552 тыс. м3/сут | 7,397 | 0,219 тыс. м3/сут. |  |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

Сельское поселение Озерки

Централизованная канализация отсутствует в сельском поселение Озерки.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора.

Расходы сточных вод по каждой площадке и объектов с/х назначения, приведены в разделе «Водоснабжение».

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в таблице №32.

Таблица №32

Объекты капитального строительства

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 20.2 20.3 | Водозабор с. Озерки и п. Подлесный | Расположен (3 скважины) на юго-востоке села Озерки | Увеличить производительность на 230 м3/сут. | Сх | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.4 | Водозабор с. Кротовка | уточнить в рабочем проектирование ориент. на юго- востоке села | производительность 150 м3/сут. | Р | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.5 | Водонапорная башня с. Кротовка | уточнить в рабочем проектирование ориент. на северо - востоке села | 50 м3/сут. | Сх | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.6 | Водозабор с. Чистовка | Расположен на юго-западе села | Увеличить производительность на 133 м3/сут. | Сх | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.7 | Пож. резервуары в п. Покровка | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. в центре поселка | 2х50м3 | Сх | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Озерки | Площадка N 1 | L= 0,832 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Подлесный | Площадка N 3 | L= 0,852 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Кротовка | По ул. Речная, Центральная, Кольцевая | L= 2.845 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Кротовка | Площадка N 4 | L= 0,645 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Кротовка | Площадка N 5 | L= 0,561 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Кротовка | Площадка N 6 | L= 0,330 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Чистовка | По ул. Школьная, Полевая, Приовражная | L= 1.017 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Чистовка | Площадка N 7 | L= 0,315 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

Сельское поселение Озерки

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица №33

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Озерки |
| 1.1 | Реконструкция СДК (согласно СТП) | +40 мест | 25 000 |
| 1.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом | 540 м2 | 457 560 |
| 1.3 | Магазин общей торговой площадью | 40 м2 | 7 200 |
| 1.4 | Предприятие общественного питания | 50 мест | 380 000 |
| 1.5 | Предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 64 кг белья 3,2 кг белья, 15 мест | 95 136 |
| 1.6 | Гостиница | 15 мест | 90 000 |
| 1.7 | Пожарное депо | 2 машины | 250 000 |
|  | Итого |  | 1 304 896 |
|  | Поселок Подлесный |
| 2.1 | Магазин общей торговой площадью | 40 м2 | 7 200 |
|  | Итого |  | 7 200 |
|  | Село Кротовка |
| 3.1 | Магазин общей торговой площадью | 40 м2 | 7 200 |
|  | Итого |  | 7 200 |
|  | Село Чистовка |
| 4.1 | Магазин общей торговой площадью | 40 м2 | 7 200 |
| 4.2 | Предприятие общественного питания | 50 мест | 380 000 |
|  | Итого |  | 387 200 |
|  | Деревня Ермоловка |
| 5.1 | Магазин общей торговой площадью | 40 м2 | 7 200 |
|  | Итого |  | 7 200 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 713 696 |
|  | ТЭП |  | 347,88 Гкал/год |

В селе Кривозериха, поселке Калиновый Куст, поселке Покровка, поселке Шихан развитие не предусматривается.

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

Сельское поселение Озерки

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица № 34

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Озерки |
| 1.1 | Реконструкция СДК (согласно СТП) |  |  |  | 3,92 |  |
| 1.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом |  |  |  | 71,77 |  |
| 1.3 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,13 |  |
| 1.4 | Предприятие общественного питания |  |  |  | 59,61 |  |
| 1.5 | Предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 14,92 |  |
| 1.6 | Гостиница |  |  |  | 14,12 |  |
| 1.7 | Пожарное депо |  |  |  | 39,22 |  |
| 1.8 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Заречная | 2 | 1,4 | 4,64 |  |  |
| 1.9 | Площадка №1 | 53 | 13,91 | 122,99 |  | Н.Д-0,78 |
|  | Итого |  | 347,63 | Н.Д-0,78 |
|  | Поселок Подлесный |
| 2.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,13 |  |
| 2.2 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Лесная | 2 | 1,4 | 4,64 |  |  |
| 2.3 | Площадка №2 | 12 | 5,1 | 27,85 |  | Н.Д-0,4 |
|  | Площадка №3 | 58 | 14,87 | 134,59 |  | Н.Д-0,84 |
|  | Итого |  | 189,58 | Н.Д-1,24 |
|  | Село Кротовка |
| 3.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,13 |  |
| 3.2 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральная | 8 | 3,60 | 18,56 |  | Н.Д-0,26 |
| 3.3 | Площадка №4 | 27 | 8,78 | 62,65 |  | Н.Д-0,8 |
| 3.4 | Площадка №5 | 28 | 9,1 | 64,97 |  | Н.Д-0,77 |
| 3.5 | Площадка №6 | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-0,37 |
|  | Итого |  | 206,53 | Н.Д-1,94 |
|  | Село Чистовка |
| 4.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,13 |  |
| 4.2 | Предприятие общественного питания |  |  |  | 59,61 |  |
| 4.3 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Школьная | 4 | 2,15 | 9,28 |  |  |
| 4.4 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Полевая | 13 | 5,13 | 30,17 |  | Н.Д-0,8 |
| 4.5 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Приовражная | 7 | 3,24 | 16,25 |  |  |
| 4.6 | Площадка №7 | 23 | 7,76 | 53,37 |  | Н.Д-0,8 |
| 4.7 | Площадка №8 | 38 | 10,92 | 88,18 |  | В.Д-0,6 |
|  | Итого |  | 287,19 | Н.Д-В.Д-1,4 |
|  | Деревня Ермоловка |
| 5.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,13 |  |
| 5.2 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Газовая | 10 | 4,25 | 23,2 |  | Н.Д-0,43 |
| 5.3 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Садовая | 7 | 3,24 | 16,25 |  | Н.Д- 0,45 |
|  | Итого |  | 48,07 | Н.Д-0,88 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 079,0 | Н.Д-6,24 |
|  | ТЭП |  | 1,942 млн.м3/год | Н.Д-6,24 |

В селе Кривозериха, поселке Калиновый Куст, поселке Покровка, поселке Шихан развитие не предусматривается.

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в таблице № 35.

Объекты капитального строительства.

Таблица №35

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Озерки на площадке №1 | L=0,78 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Подлесный на площадке №2 | L= 0,4 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Подлесный на площадке №3 | L=0,84 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Кротовка на площадке №4 | L=0,8 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Кротовка на площадке №5 | L=0,77 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Кротовка на площадке №6 | L=0,37 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Кротовка Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральная | L=0,26 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Чистовка на площадке №7 | L=0,8 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Чистовка на площадке №8 | L=0,6 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | Д.Ермоловка Уплотнение существ. Застройки по ул.Газовая | L=0,43 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | Д.Ермоловка Уплотнение существ. Застройки по ул.Садовая | L=0,45 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Озерки

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Озерки, которое включает в себя деревню Ермоловка, поселок Калиновый Куст, село Кривозериха, село Кротовка, село Озерки, поселок Подлесный, поселок Покровка, село Чистовка, поселок Шихан, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории, предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицу №36.

Таблица расчета мощности

Таблица №36

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Село Озерки Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=53 1,1025 58,4 | 1 | 58,4 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 63,4 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 66 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне на пл 1 |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,66 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 350мпо пл.1а |  |  |
|  | За счет уплотнения |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=2 4,5 9 |  | От существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 1 | Реконструкция сельского дома культуры на 90м с увеличением вместимости до 150ч | 27,6 | 0,8 | 22 |  |
| 2 | КБО на 12м с прачечной на 60кг белья в смену с химчисткой на 3кг вещей в смену и баней на 15м | 60 | 1 | 60 |  |
| 3 | Плоскостное сооружение | 3 | 0,8 | 2,4 |  |
| 4 | Физкультурно-оздоровит комплекс с универсальным спортзалом 540м2 | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 96,5 Питание от существующей ТП-ОЗ-510/250 с заменой тр-ра на 400Ква по ул.Центральной в Ж.З. |  |
| 1 | Магазин 40м2 | 10 |  | От существующих сетей |  |
| 1 | Предприятие общественного питания на 50м по ул.Центральной | 52 | 1 | 52 |  |
| 2 | Гостиница на 15м по ул.Центральной | 7 | 0,7 | 4,9 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 57 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 59 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в обществ. делов зоне ул.Центральная |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,59 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 300м по ул. Молодежной |  |  |
| 1 | Пождепо на 2м | 15 |  | От существующих сетей |  |
|  | П.Подлесный Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=12 2 24 | 1 | 24 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 25 Питание от существующей ТП-ОЗ-512/100с заменой тр-ра на 160Ква по ул.Лесной в жилой зоне |  |
|  | За счет уплотнения |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=2 4,5 9 |  | От существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=58 1,065 62 | 1 | 62 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 67 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 69,8 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне на пл 3 |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,7 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 800мпо пл.1а |  |  |
|  | С.Кротовка Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=27 1,4 33,6 | 1 | 33,6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 35,6 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 38,3 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жил. Зоне пл4 |  |
| 7 | Длина ВЛ-10кВ |  | 500м в южной части села |  |  |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=28 1,35 37,8 |  | От существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин 40м2 | 10 |  | От существующих сетей |  |
|  | Площадка N6 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,8 25,2 |  | От существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | За счет уплотнения по ул.Центральной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=8 2,6 20,8 |  | От существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | С.Чистовка Уплотнение по ул.Школьной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=4 4 16 |  | От существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплонение по ул.Полевой |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=13 1,95 25,4 |  | От существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплонение по ул.Приовражной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=7 2,6 18,2 |  | От существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N7 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=23 1,4 32,2 |  | От существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N8 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=38 1,2 45,6 | 1 | 45,6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 48,6 Питание от существующей ТП-804- с заменой тр-ра на 250Ква по ул.Молодежной в жилой зоне |  |
| 1 | Магазин 40м2 | 10 |  | От существующих сетей |  |
| 2 | Предприятие общественного питания на 50м | 52 |  | Питание от существующей ТП-803-с заменой тр-ра на 250Ква по ул.Школьной в общественно-деловой зоне |  |
|  | Д.Ермоловка Уплотнение по ул.Газовой |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=10 2,25 22,5 | 1 | 22,5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение по ул.Садовой |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=7 2,7 18,9 | 1 | 18,9 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Магазин 40м2 по ул.Газовой | 10 | 0,8 | 8 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 49,4 Питание от существующей ТП-810 с заменой тр-ра на 160Ква по ул.Садовой в жилой зоне |  |

Обьекты капитального строительства                                                   Таблица №37

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | Село Озерки Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Ж | строительство | сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | Село Озерки Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 350М |  | строительство | сельского поселения |
| 3 | Подстанция | Село Озерки ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100 кВА-1шт | О | строительство | сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | Село Озерки ул.Молодежная | Длина ВЛ-10кВ- 300М |  | строительство | сельского поселения |
| 5 | Подстанция N510 (существующая) | Село Озерки ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Ж | реконструкция | сельского поселения |
| 6 | Подстанция N512 (существующая) | П.Подлесный ул.Лесная Площадка N2 | ТП 10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Ж | реконструкция | сельского поселения |
| 7 | Подстанция | П.Подлесный Площадка N3 | ТП 10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Ж | строительство | сельского поселения |
| 8 | Воздушная линия | П.Подлесный Площадка N3 | Длина ВЛ-10кВ- 800 М |  | строительство | сельского поселения |
| 9 | Подстанция | Село Кротовка Площадка N4 | ТП 10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Ж | строительство | сельского поселения |
| 10 | Воздушная линия | Село Кротовка в южной части села | Длина ВЛ-10кВ- 500 М |  | строительство | сельского поселения |
| 11 | Подстанция N804 (существующая) | Село Чистовка ул.Молодежная Площадка N8 | ТП 10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Ж | реконструкция | сельского поселения |
| 12 | Подстанция N803 (существующая) | Село Чистовка ул.Школьная | ТП 10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Ж | реконструкция | сельского поселения |
| 13 | Подстанция N810 (существующая) | Д.Ермоловка ул.Садовая | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Ж | реконструкция | сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 14 | Ожидаемая мощность |  | 735кВТ |  |  |  |
| 15 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 1950М |  |  |  |
| 16 | Кол-во подстанций |  | 4шт |  | строительство |  |
| 17 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 5шт |  | реконструкция |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Сельское поселение Озерки

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Озерки, которое включает в себя: с. Озерки, д. Ермоловка, п. Калиновый Куст, с. Кривозериха, с. Кротовка, п. Подлесный, п. Покровка, п. Шихан, является генеральный план

Ожидаемое количество телефонов с. Озерки 65 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул.Центральная 17, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки кабельных ящиков ЯКГ-20. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица №38

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 2 дома | 2 |
| 2 | Магазин 40 м. кв. | 1 |
| 3 | ФОК | 3 |
| 4 | Предприятие общественного питания на 50 мест | 1 |
| 5 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживанияна с прачечной, химчисткой, баней на 15 мест | 4 |
| 6 | Гостиница на 15 мест | 1 |
| 7 | Пождепо на 2 машины | 1 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 53 дома | 53 |
| Итого: | 65 |

Ожидаемое количество телефонов с. Чистовка 87 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул.Школьная 27, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки кабельных ящиков ЯКГ-20. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица №39

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 24 дома | 24 |
| 2 | Магазин 40 м. кв. | 1 |
| 3 | Предприятие общественного питания на 50 мест | 1 |
| Площадка №7 |
| 1 | Усадебная застройка 23 дома | 23 |
| Площадка №8 |
| 1 | Усадебная застройка 38 домов | 38 |
| Итого: | 87 |

Ожидаемое количество телефонов с. Подлесный2 87 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной в с. Озеркки по ул. Центральная  17.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки кабельных ящиков ЯКГ-20. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица №40

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 2 дома | 2 |
| 2 | Магазин 40 м. кв. | 1 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 12 домов | 12 |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка 58 домов | 58 |
| Итого: | 73 |

Телефонизация  д. Ермоловка, с. Кротовка, п. Покровка,  планируется за счет сотовой связи.

В п. Калиновый Куст, с. Кривозериха, , п. Покровка, п. Шихан жилая и общественно-деловая застройка не планируется .

Объекты капитального строительства

Таблица №41

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный-3 шт. | с. Озерки пл. №1 | ЯКГ-20 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Кабель связи — 1,5км | с. Озерки ул. Центральная, ул. Молодежная, пл. №1 | ЯКГ-20 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | АТСК 50/200 (50/32№) | с. Озерки ул. Центральная 17 | Увеличение емкости на 150 № | Ж | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |
| 5 | Ящик кабельный-1 шт. | с. Чистовка ул. Полевая | ЯКГ-20 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 6 | Ящик кабельный-1 шт. | с. Чистовка пл. №7 | ЯКГ-20 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 7 | Ящик кабельный-2 шт. | с. Чистовка пл. №8 | ЯКГ-20 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 8 | Кабель связи — 3,0км | с. Чистовка ул. Школьная, ул. Полевая, ул. №7, ул. Молодежная |  | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 9 | АТСК 50/200 (70/65№) | с. Чистовка ул. Школьная 23 | Увеличение емкости на 100№ | Ж | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |
| 10 | Ящик кабельный-1шт. | п. Подлесный пл. №2 | ЯКГ-10 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 11 | Ящик кабельный-2шт. | п. Подлесный пл. №3 | ЯКГ-20 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 12 | Ящик кабельный-1 шт. | п. Подлесный пл. №3 | ЯКГ-10 |  |  |  |
| 13 | Кабель связи — 3,0км | п. Подлесный ул. Лесная, пл. №3 |  | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Озерки с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части населенных пунктов;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:

- планируется строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального района до 2025 года:

- с. Озерки - п. Подлесный (1,5 км);

- ««Урал» - Сергиевск – Челно-Вершины» - п. Подлесный (8,65 км);

- «Озерки – Кротовка - Чистовка» - д. Ермоловка (1,5км);

- планируется строительство поселковых автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного и областного бюджета:

- «Кротовка – Зубовка – Челно-Вершины – Сергиевск» (8,92 км);

- «Краснояриха – Калиновый Куст» (6,55 км).

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог.

с. Озерки

Таблица №42

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | «Озерки – Кротовка –Чистовка» |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Центральная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Молодежная, ул. Приовражная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Садовая, проектир. ул. №1 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | проектир. ул. №2, №3 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Кротовка

Таблица №43

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | «Озерки – Кротовка –Чистовка» |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | часть ул. Центральная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | часть ул. Центральная, часть ул. Речная |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | часть ул. Речная, ул. Кольцевая |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Чистовка

Таблица №44

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | часть ул. Школьная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Молодежная, часть ул. Полевая, часть ул. Школьная, проектир. ул. №6, №7 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Приовражная, часть ул. Полевая |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Кривозериха

Таблица №45

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Дачная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами |  |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами |  |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

п. Калиновый Куст

Таблица №46

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | «Озерки – Кротовка –Чистовка» |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Ягодная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами |  |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами |  |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

п. Подлесный

Таблица №47

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Полевая |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Лесная, проектир. ул. №4, №5 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами |  |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

п. Покровка

Таблица №48

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Лесная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами |  |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами |  |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

п. Шихан

Таблица №49

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Дачная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами |  |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами |  |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

д. Ермоловка

Таблица №50

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Садовая |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Газовая |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами |  |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

В настоящее время протяженность автомобильных дорог сельского поселения Озерки составляет  27,18 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с пунктом 11.3.3 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам регионального или межмуниципального значения рекомендуется выполнить уширение дорожного полотна региональной автодороги с организацией мероприятий по безопасности дорожного движения.

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

с. Озерки

Строительство улиц в существующей застройке – 8,050 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц – 1,785 км, в т.ч.:

За счет уплотнения жилой застройки – 0,3 км, в том числе:

- второстепенные – 0,3 км.

ПЛОЩАДКА №1

Строительство улиц, протяженностью – 1,485 км:

- основные – 0,132 км;

- второстепенные – 1,353 км.

ВСЕГО на планируемой территории и площадке №1:

Строительство улиц, протяженностью – 1,785 км:

- основные – 0,132 км;

- второстепенные – 1,653 км.

п. Подлесный

Строительство улиц в существующей застройке – 2,950 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц – 1,599 км, в т.ч.:

ПЛОЩАДКА №3

Строительство улиц, протяженностью 1,599 км:

- основные – 1,195 км.

- второстепенные – 0,404 км.

ВСЕГО на планируемой территории и площадках №2-3:

Строительство улиц, протяженностью – 1,599 км:

- основные – 0,195 км;

- второстепенные – 0,404 км.

с. Кротовка

Строительство улиц в существующей застройке – 5,230 км.

с. Чистовка

Строительство улиц в существующей застройке – 4,330 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц – 1,542 км, в т.ч.:

ПЛОЩАДКА №7

Строительство улиц, протяженностью 0,312 км:

- основные – 0,312 км.

ПЛОЩАДКА №8

Строительство улиц, протяженностью 1,230 км:

- основные – 0,554 км.

- второстепенные – 0,676 км.

ВСЕГО на площадках №7-8:

Строительство улиц, протяженностью – 1,542 км:

- основные – 0,866 км;

- второстепенные – 0,676 км.

д. Ермоловка

Строительство улиц в существующей застройке – 2,220  км.

Развития улично-дорожной сети в с. Кривозериха,  п. Калиновый Куст, п. Покровка, п. Шихан не планируется.

ИТОГО в с.п. Озерки планируется:

Строительство улиц, протяженностью – 27,706 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит 32,106 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых  границах населенных пунктов составит 3,14 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодороге необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения.

Генеральным планом предусматривается:

Реконструкция:

- неасфальтированного автомобильного моста  в с. Озерки через овраг в северной части села (18.5);

- неасфальтированного автомобильного моста в с. Озерки через овраг в южной части села (18.6);

- неасфальтированного автомобильного моста в п. Подлесный на озере в южной части села (18.7);

- асфальтированного моста  в  центральной части с. Чистовка (18.8);

- неасфальтированного автомобильного моста в северной части д. Ермоловка по ул. Садовая (18.9);

- неасфальтированного автомобильного моста в центральной части д. Ермоловка между ул. Садовая и ул. Газовая (18.10);

- плотины в с. Кротовка на пруду в западной части села (18.11);

- плотины на овраге в южной части с. Озерки (18.12);

- плотины на озере в южной части п. Подлесный (18.13);

- плотины на озере в северной части п. Подлесный на границе с с. Озерки (18.14).

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации на I очередь строительства в соответствии с пунктом «Нормативов градостроительного проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей; в связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 и 350 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит на численность 2125 чел. -  638 автомобилей.

Необходимое количество машино - мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит - 574 машино – места.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных приусадебных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо - раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- строительство АЗС на 1 колонку.

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- строительство СТО на 3 поста.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения Гвардейцы, с этой целью генеральным планом предусмотрено развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), а также существующие лесные массивы, примыкающие к территории населённого пункта, и участки, используемые для массового кратковременного и долговременного отдыха граждан.

Предусматривается создание непрерывной системы озеленённых территорий общего пользования.

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования ( из расчёта 12 кв.м на 1 человека для сельских поселений) составляет при численности населения 2125 чел. -  2,55  га

Генеральным планом предусматривается:

с. Озерки

- строительство сквера между ул. Молодежная и Центральная, площадью  0,38 га (17.1).

- строительство сквера по ул. Заречная, площадью  0,2 га (17.2);

- строительство сквера по ул. Молодежная, площадью 0,43 га (17.4).

с. Чистовка

- строительство сквера по ул. Школьная, площадью 1,37 га (17.3).

Схемой территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта:

- Строительство плоскостных спортивных сооружений площадью 0,6 га по ул. Центральная (7.1).

Общая площадь спортивных площадок в сельском поселении составит - 1,6 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования с учётом существующей составит – 5,23 га, в расчёте на одного жителя – 26,08 м2/чел.

#### 3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Схемой территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и Генеральным планом предусмотрено:

- Строительство пруда и разведение рыбы в овраге Широкий Дол (2.3).

Генеральным планом на территории населенных пунктов сельского поселения Озерки планируются зоны сельскохозяйственного использования:

- Строительство фермы КРС с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство III класса, СЗЗ – 300 м), на территории бывшей фермы КРС, в юго-восточной части села, ориентировочно общей площадью территории – 12,758 га (2.1);

- Строительство МТФ с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100 м), на территории бывшей молочно-товарной фермы, в восточной части села, ориентировочно общей площадью территории – 11,57 га (2.2).

Генеральным планом на территории населенных пунктов сельского поселения Озерки рекомендуется:

с. Озерки

- Модернизация предприятия в юго-восточной части села с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100 м) (2.2);

- Рекультивация территории недействующего летнего лагеря, находящегося в водоохраной зоне, в восточной части села (2.6).

с. Чистовка

- Модернизация предприятия в западной части села с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство V класса, СЗЗ – 50 м) (2.7).

#### 3.3.2.8. Развитие зоны специального назначения

Сельские кладбища

На территории сельского поселения Озерки размещается шесть кладбищ. Общая площадь кладбищ с.п. Озерки составляет – 3,55 га.

Согласно «региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области» норма кладбищ составляет 0,16 га на 1 тыс. чел. площадь кладбищ традиционного захоронения в с.п. Озерки (2005 чел) должна составлять около 0, 32 га. Таким образом, общая площадь выделенных земельных участков соответствует требуемым нормам.

В с. Кривозериха необходимо закрыть кладбище, попадающее в водоохранную зону.

Скотомогильники

В границах сельского поселения Озерки, располагается 2 скотомогильника.

В соответствии со «Схемой территориального планирования м.р. Челно-Вершинский Самарской области» генеральным планом предусматривается:

- консервация скотомогильников на территории с.п. Озерки;

- строительство ямы Беккари в 2300 м на юго-запад от с.Озерки (19.1).

Свалки, ТБО

Твердые бытовые отходы с. п. Озерки вывозятся планово-регулярным способом на санкционированную свалку в с.п. Челно-Вершины.

#### 3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон

Планируемые объекты федерального, регионального, муниципального значения, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и предложениям генерального плана,  представлены в Таблице №51.

Планируемые объекты сельского поселения, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и предложениям генерального плана, представлены в Таблице №52.

Планируемые объекты частного значения, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и предложениям генерального плана, представлены в Таблице №53.

Описание и параметры функциональных зон представлены в Таблице №54.

Таблица №51

Объекты капитального строительства

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
|  |  |  |  |  | не планируется |
| ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.2 | Пождепо | с. Озерки, восточная часть села | 2 машины | Сх1 | Строительство |
| Объекты зон специального назначения |
| 19.1 | Яма Беккари | В 2300 м на юго-запад от с. Озерки |  | Сп3 | Строительство |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| 3.1* | Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ с. Озерки | с. Озерки, ул. Центральная, 36 | 50 мест | Ж | Реконструкция |
| 3.2* | Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ с. Чистовка | с. Чистовка, ул. Школьная, 16 | 50 мест | Ж | Реконструкция |
| 4.1* | ГБОУ СОШ с. Озерки | с. Озерки, ул. Школьная, 2 | 196 мест | Ж | Реконструкция |
| 4.2* | ГБОУ СОШ с. Чистовка | с. Чистовка, ул. Школьная, 16 | 340 мест | Ж | Реконструкция |
| Объекты здравоохранения |
| 5.2* | ФАП | с. Чистовка, ул. Школьная, 16 |  | Ж | Реконструкция |
| 5.3* | ФАП | с. Кротовка, ул. Центральная, 3 |  | О | Реконструкция |

* Номера существующих объектов.

Таблица №52

Объекты капитального строительства

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Плоскостное спортивное сооружение | с. Озерки, ул. Центральная | 0,6 га | Р | Строительство |
| 7.2 | ФОК | с. Озерки, ул. Центральная | Площадь зала – 540 м2 | Р | Строительство |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1* | СДК | с. Озерки, ул. Школьная, 1 | 150 мест | О | Реконструкция с увеличением вместимости |
| 8.2* | СДК | с. Чистовка, ул. Школьная, 75 | 200мест | О | Реконструкция |
| 8.3* | Сельский клуб | с. Кротовка, ул. Центральная, 3 | 150 мест | О | Реконструкция |
| Объекты бытового обслуживания |
| 12.1 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | с. Озерки, ул. Центральная | 13 раб. мест, прачечная - на 64 кг белья в смену, химчистка на 3,2 кг вещей в смену, баня на 15 мест | О | Строительство |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17.1 | Сквер | с. Озерки, между ул. Центральная и ул. Молодежная | 0,38 га | Р | Строительство |
| 17.2 | Сквер | с. Озерки, ул. Заречная | 0,2 га | Р | Строительство |
| 17.3 | Сквер | с. Чистовка, ул. Школьная | 1,37 га | Р | Строительство |
| 17.4 | Сквер | с. Озерки, ул. Молодежная | 0,43 га | Р | Строительство |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 18.1* | Пожарный пирс | на пруду на гр. С. Озерки и п. Подлесный |  | Р | Реконструкция |
| 18.2* | Пожарный пирс | на пруду в с. Чистовка |  | Р | Реконструкция |
| 18.3* | Пожарный пирс | на пруду в с. Кротовка |  | Р | Реконструкция |
| 18.4* | Пожарный пирс | на пруду в д. Ермоловка |  | Р | Реконструкция |
| 18.5* | Автомобильный мост | в с. Озерки через овраг в северной части села |  | Р | Реконструкция |
| 18.6* | Автомобильный мост | в с. Озерки через овраг в южной части села |  | Р | Реконструкция |
| 18.7* | Автомобильный мост | в п. Подлесный на озере в южной части села |  | Р | Реконструкция |
| 18.8* | Автомобильный мост | в центральной части с. Чистовка |  | Р | Реконструкция |
| 18.9* | Автомобильный мост | в северной части д. Ермоловка по ул. Садовая |  | Р | Реконструкция |
| 18.10* | Автомобильный мост | в центральной части д. Ермоловка между ул. Садовая и ул. Газовая |  | Р | Реконструкция |
| 18.11* | Плотина | в с. Кротовка на пруду в западной части села |  | Р | Реконструкция |
| 18.12* | Плотина | в с. Озерки через овраг в южной части села |  | Р | Реконструкция |
| 18.13* | Плотина | в п. Подлесный на озере в южной части села |  | Р | Реконструкция |
| 18.14* | Плотина | в п. Подлесный на озере в северной части села |  | Р | Реконструкция |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 20.1* | Водозабор с. Озерки и п. Подлесный | Расположен (3 скважины) на юго-востоке села Озерки | Увеличить производительность на 230 м3/сут. | Сх | Реконструкция |
| 20.2* | Водозабор с. Озерки и п. Подлесный |  |  | Сх | Реконструкция |
| 20.3* | Водозабор с. Озерки и п. Подлесный |  |  | Сх | Реконструкция |
| 20.4 | Водозабор с. Кротовка | уточнить в рабочем проектирование ориент. на юго- востоке села | производительность 150 м3/сут. | Сх | Строительсво |
| 20.5 | Водонапорная башня с. Кротовка | уточнить в рабочем проектирование ориент. на северо - востоке села | 50 м3/сут. | Сх | Строительсво |
| 20.6* | Водозабор с. Чистовка | Расположен на юго-западе села | Увеличить производительность на 133 м3/сут. | Сх | Реконструкция |
| 20.7 | Пож. резервуары в п. Покровка | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. в центре поселка | 2х50м3 | Сх | Строительство |

* Номера существующих объектов.

Таблица №53

Объекты капитального строительства

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство, треб. кап. ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Магазин | с. Озерки, ул. Заречная | 40 м2 торг. площ. | Р | Строительство |
| 9.2 | Магазин | п. Подлесный, ул. Полевая | 40 м2 торг. площ. | О | Строительство |
| 9.3 | Магазин | с. Кротовка, ул. Речная | 40 м2 торг. площ. | Ж | Строительство |
| 9.4 | Магазин | с. Чистовка, ул. Полевая | 40 м2 торг. площ. | Ж | Строительство |
| 9.5 | Магазин | д. Ермоловка, ул. Газовая | 40 м2 торг. площ. | О | Строительство |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Предприятие общественного питания | с. Озерки, ул. Центральная | 50 мест | О | Строительство |
| 10.2 | Предприятие общественного питания | с. Чистовка, ул. Школьная | 50 мест | Р | Строительство |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | Гостиница | с. Озерки, ул. Центральная | 15 мест | О | Строительство |
| Объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения |
| 2.1 | Ферма КРС | с. Озерки, юго-восточная часть села | 12,758 га | Сх 2-3 | Строительство |
| 2.2 | МТФ | с. Озерки, ул. Центральная | 11,57 га | Сх 2-4 | Строительство |
| 2.3 | Пруд для разведения рыбы | с.п. Озерки, овраг Широкий Дол |  | Сх1 | Строительство |

Описание и параметры функциональных зон

Таблица №54

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая зона (Ж) | 342,7505 |  |  |
| 1 | Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух блоков) и объектов дошкольного и общего образования | 342,7505 | 3 | х |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 2,794 |  |  |
| 2 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы), размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание) | 2,794 | 4 | х |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 166,6802 |  |  |
| 3 | Р | Зона скверов, парков, бульваров, естественного природного ландшафта, отдыха, занятий физкультурой и спортом | 166,6802 | x | x |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | 19949,1247 |  |  |
| 4 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 19865,6096 | x | x |
| 5 | Сх2-0 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 31,3981 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
| 6 | Сх2-3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 35,2606 | 2 | 300 |
| 7 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 16,8564 | 2 | 50-100 |
|  | Зона производственного использования (П) | 16,7888 |  |  |
| 8 | П1 | Производственная зона, в том числе: | 16,7888 |  |  |
| 9 | П1-0 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности | 11,7763 | 3 | 50-300 |
| 10 | П1-3 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опасности | 4,1538 | 3 | 50-100 |
| 11 | П1-4 | Коммунально-складская зона | 0,8587 | 3 |  |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) | 215,4282 |  |  |
| 12 | ИТ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (смежные транспортные и инженерные коридоры) | 215,4282 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона специального назначения (Сп) | 3,9076 |  |  |
| 13 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 3,8483 | x | 50 |
| 14 | Сп3 | Зона объектов размещения биологических отходов (скотомогильников) | 0,0593 | х | 1000 |

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Закрытия, попадающего в водоохранную зону р. Кондурча, кладбища в с. Кривозериха;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Озерки предусматривается создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Кильнинская степь.

- Долина Кондурчи

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Озерки на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ

Населенные пункты с.п. Озерки обслуживает ПСЧ №112 и ПСО-42, расположенные в с. Челно-Вершины (10 км). Общее количество пожарных автомашин составляет – 4 автомашины (2 в расчете и 2 в резерве). Кроме того, в с. Озерки действует добровольная пожарная дружина, общее количество машин – 1 автомашина.

Время доступа пожарного расчета до населенных пунктов с.п. Озерки обеспечивается допустимым временем прибытия подразделения пожарной охраны.

В целях обеспечения мер пожарной безопасности в границах сельского поселения предусматривается, помимо использования существующего пожарного депо, оборудование существующих противопожарных пирсов:

- на пруду на границе с. Озерки и п. Подлесный (18.1);

- в с.Чистовка на пруду с. Чистовка (18.2);

- в с. Кротовка на пруду с. Кротовка (18.3);

- п. Ермоловка на пруду д. Ермоловка (18.4).

Противопожарные пирсы должны быть оборудованы съездом к водоему с твердым покрытием шириной 3,5 м, перед пирсом площадка 12x12 м.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

В сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

1. Организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

2. Обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

3. Благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

4. В целях сохранения плодородного слоя необходимо предусмотреть работы по снятию, складированию и дальнейшему его использованию для благоустройства участков.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», был выполнен ГУП «ТеррНИИгражданпроект» в 2009 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Озерки образуется в год 1781,2 м3 твердый бытовых 89 м3 крупногабаритных отходов.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 2 контейнеров для ТБО в с. Озерки,  2 контейнеров для ТБО в с. Чистовка.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Озерки планируется по маршруту: с.Чистовка - с.Озерки.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ

В проекте генерального плана сельского поселения Озерки отображены:

границы сельского поселения Озерки;

границы населенных пунктов с. Озерки, с. Кротовка, с. Чистовка, п. Подлесный, д. Ермоловка, с. Кривозериха, п. Калиновый Куст, п. Шихан, п. Покровка, входящих в границы сельского поселения Озерки Челно-Вершинского района.

Границы сельского поселения Озерки отображены в проекте в соответствии с законом Самарской области № 50-ГД от 25.02.2005г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, о наделении их соответствующим статусом и установлении их границ».

При разработке проекта «Генерального плана сельского поселения Озерки - 2 этап» границы населенных пунктов скорректированы:

- с. Озерки - с учетом развития жилой зоны в западном  направлении (Площадка №1);

- п. Подлесный - с учетом развития жилой зоны в западном  направлении (Площадка №3);

- с. Чистовка - с учетом развития жилой зоны в западном  направлении (Площадка №8).

Границы остальных населенных пунктов с.п. Озерки остаются без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи, с утверждением генерального плана, границы с. Озерки, с. Чистовка и п. Подлесный будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Озерки, на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Озерки, села Чистовка и посёлка Подлесный и установления их координат путем подготовки карты (плана) объекта землеустройства.

## 4.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ

В данном разделе представлены укрупненные параметры планируемого развития функциональных зон.

Таблица №55

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 24135,674 | 24135,674 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 1063,1364 | 1071,4061 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 283,6812 | 342,7505 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 2,9262 | 2,794 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 12,635 | 12,635 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 5,2935 | 5,2935 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 592,9604 | 539,3847 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 163,7719 | 166,6802 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 1,8682 | 1,8682 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 4,1538 | 4,1538 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 210,1347 | 210,1347 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 19417,9637 | 19409,74 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 2,0854 | 2,0394 |
| 1.1.7 | Земли лесного фонда | га | 3421,2 | 3421,2 |
| 1.1.8 | Земли водного фонда | га | 17 | 17 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения, в том числе: | чел. | 1087 | 2005 |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 183 | 337 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 63 | 116 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 96 | 176 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 24 | 45 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста |  | 159 | 292 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 657 | 1213 |
| 2.1.4. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 271 | 500 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 24469 | 70369 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 21 | 35,09 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 100 | 100 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 536 | 536 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 3 | 3 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | - | - |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 1 | 1,6 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 344 | 884 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | - |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 440 | 500 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения/ чит. мест | 24,4 | 24,4 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 214 | 414 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | - | 100 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 15 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания, в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 60 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 3,0 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 15 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 12 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км |  |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,552 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. |  | 7,397 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  |  |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 735 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. |  | 1950 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 347,88 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 1,942 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | 6,24 |

## 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости и смертности использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Озерки, пересчитанные с использованием данных Самарастат

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Озерки, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на 2012 г. взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Озерки,  пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)